# Súhrnný obsah dokumentácie:

Grafická  časť dokumentácie:

- Výkres širších   vzťahov 						M 1 :10 000

- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného

využívania územia 							M 1 :  2 000

- Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce

vodné hospodárstvo, plyn						M 1 :  2 000

- Výkres riešenia verejného technického vybavenia

obce – elektrina, telekomunikácie a informačné siete			M 1 :  2 000

- Výkes perspektívneho použitia PPF a LPF

na nepoľnohospodárske účely a verejnoprospešné stavby		M 1 :  2 000

- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane

prvkov územného systému ekologickej stability				M 1 :10 000

7. 	Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia			M 1 :  2 000

Textová časť dokumentácie:

- Sprievodná správa

- Záväzná časť ÚPN

- Vyhodnotenie  perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

Počet vyhotovení:

- grafická časť v troch exemplároch, výkr. č. 5 v piatich exemplároch

- textová  časť v piatich exemplároch

# OBSAH

1	Základné údaje	4

1.1	Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši	4

1.2	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce	4

1.3	Údaje o súlade riešenia so zadaním,  so súborným stanoviskom z prerokovania urbanistickej štúdie	4

2	Riešenie územného plánu obce	4

2.1	Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis	4

2.2	Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu	4

2.3	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	5

2.3.1  Demografia	5

2.3.2  Ekonomické rozvojové predpoklady obce	5

2.4	Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy	6

2.5	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	7

2.6	Návrh funkčného využitia územia obce	12

2.7	Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie	14

2.7.1.Bývanie	14

2.7.2.Občianske vybavenie	15

2.7.2.1.  Školstvo	15

2.7.2.2  Kultúra	15

2.7.2.3  Cirkevné objekty	16

2.7.2.4 Zdravotníctvo a sociálne zariadenia	16

2.7.2.5  Miestna správa a administratíva	16

2.7.2.6  Cintorín a miesta posledného odpočinku	17

2.7.2.7  Maloobchodné zariadenia a veľkoobchod	17

2.7.2.8  Služby	17

2.7.2.9  Telovýchova a šport	18

2.7.2.10  Štruktúra a kapacita občianskej vybavenosti	18

2.7.3.Výroba	19

2.7.3.1 Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, výrobné služby a stavebníctvo	19

2.7.3.2 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo	20

2.7.4.Rekreácia	20

2.8	Vymedzenie zastavaného územia obce	21

2.9	Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov	21

2.9.1	Ochranné pásma a obmedzenia v rozvoji obce	21

2.9.2 Kultúrne pamiatky	21

2.10	Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami	22

2.11	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny	22

2.11.1 Prírodné podmienky	22

2.11.2 Fytogeografické členenie	23

2.11.3 Živočíšne regióny	24

2.11.4 Súčasná krajinná štruktúra	24

2.11.5 Obytný typ krajiny	24

2.11.6 Databanka živočíchov	24

2.11.7 Koeficient ekologickej stability	26

2.11.8 Priemet regionálneho ÚSES	26

2.11.9 Kostra miestneho ÚSES Čaňa	27

2.11.10 Negatívne javy a stresové faktory	28

2.11.11 Návrh opatrení a náhradná výsadba	28

2.12	Návrh verejného dopravného a technického   vybavenia	29

2.12.1Doprava a dopravné zariadenia	29

2.12.1.1  Cestná sieť	29

2.12.1.2  Obslužné a prístupové komunikácie	29

2.12.1.3  Komunikácie pešie a cyklistické	30

2.12.1.4  Parkovacie a odstavné plochy	30

2.12.1.5	Osobná autobusová a železničná doprava	31

2.12.1.7	Negatívne účinky hluku z dopravy	32

2.12.2 Vodné  hospodárstvo	32

2.12.2.1  Zásobovanie vodou	32

2.12.2.2  Kanalizácia	33

2.12.2.3  Vodné toky a plochy	34

2.12.3	Energetika	34

2.12.3.1  Zásobovanie elektrickou energiou	34

2.12.3.2  Zásobovanie plynom	37

2.12.3.3   Zásobovanie teplom	39

2.12.4	  Radiokomunikácie , telekomunikácie,  diaľkové kábely	39

2.13	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	40

2.13.1  Odpadové hospodárstvo	40

2.13.2  Čistota ovzdušia	41

2.13.3  Radón	41

2.13.4  Hluk	41

2.13.5  Kontaminácia poľnohospodárskych pôd	41

2.13.6  Čistota vody	41

2.13	Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území a dobývacích priestorov	42

2.14	Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	42

2.15	Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely	42

2.16	Hodnotenie navrhovaného riešenia	42

2.17 	Verejnoprospešné stavby	43

2.18	Lokality. pre ktoré je potrebné spracovať územný plán zóny	44

3	Doplňujúce údaje územného plánu obce	44

3.1	Zoznam použitých podkladov  a mapové podklady	44

3.2	Obyvateľstvo	44

3.3	Bytový fond	45

# Základné údaje

## Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

Cieľom spracovania územného plánu bolo získať záväzný územnoplánovací dokument pre usmerňovanie výstavby a iných činností v území.   ÚPN - O je spracovaný k výhľadovému roku  2015.

## Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Obec Čaňa mala spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 1989. Táto je vplyvom spoločenských zmien a vyčerpania disponibilných plôch pre rozvoj obce už neaktuálna, preto sa pristúpilo k spracovaniu nového územného plánu.

## Údaje o súlade riešenia so zadaním,  so súborným stanoviskom z prerokovania urbanistickej štúdie

Urbanistická štúdia bola prerokovaná

- na verejnom zhromaždení 15.12.1998.  Pripomienky zo strany občanov sa týkali  najmä lokalít bývania, rozvoja občianskej vybavenosti, parkovísk pri občianskej vybavenosti a službách a boli dopracované už v čistopise urbanistickej štúdie.

- so štátnou správou 27. 1. 1999. Pripomienky dotknutých organizácií a štátnej správy boli vyhodnotené v súbornom stanovisku a zapracované do návrhu.

- pri návrhuj územného rozvoja Čane sme vychádzali z prerokovanej urbanistickej štúdie, zo súborného stanoviska a z pokynov pre ukončenie ÚPN-Z Čaňa

- dokumentácia bola dopracovaná na ÚPN–Z a odovzdaná obci začiatkom roku 1999 a prerokovaná v januári 2000. Z prerokovania návrhu ÚPN vzišla požiadavka ŠZÚ Košice na spracovanie hlukovej štúdie od výrobnej linky v areáli Betoxu, ktoré sa nachádza v katastri obce Geča a stanovenie ochranného pásma od Betoxu v závislosti od výsledkov hlukovej štúdie. Táto výrobná linka bola v  čase prerokovania ÚPN v priamom dotyku s obytnou zónou v katastrálnom území obce Čaňa

- k prerokovanému návrhu ÚPN neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky od dotknutých orgánov štátnej správy, ani dotknutých fyzických a právnických osôb

- obec sa rozhodla v roku 2001 dať si doplniť uvedenú hlukovú štúdiu a následne zapracovať do ÚPN

- vzhľadom na zmenu legislatívy zákonom č. 237/2000 bola dokumentácia dopracovaná na ÚPN – O. V dopracovaní sa okrem sa premietli  zmeny stavebného zákona a ďalšej legislatívy dotýkajúcej sa územných plánov

- návrh ÚPN je v súlade so súborným stanoviskom a so schváleným zadaním

# Riešenie územného plánu obce

## Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

Riešené územie je vymedzené hranicami zastavaného územia obce rozšírenými o plochy navrhované na bývanie a technickú vybavenosť. Rekreácia a nadradená    technická    vybavenosť   je    riešená   vo   výkrese   záujmového  územia.

Záujmové územie riešené v  M 1 : 10 000 je vymedzené katastrálnymi hranicami obce.

## Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou a územnoplánovacími  podkladmi pre riešené územie sú:

  - ÚPN - VÚC Košického kraja, ktorého záväzná časť  bola schválená nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z. zo dňa 17.9.1998

  - ÚSES okresu Košice

Z ÚPN VÚC Košického kraja pre obec Čaňa vyplývajú nasledovné záväzné záväzné   regulatívy územného rozvoja:

- v oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry vytvoriť podmienky na územný rozvoj obce

- v oblasti sociálnej starostlivosti rozširovať sieť a štruktúru  zariadení sociálnych služieb ako aj sieť zariadení sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

- v oblasti usporiadania územia  z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu

  - zabezpečiť  funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby netrieštil komplex lesov

  - podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch

- rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na spaľovanie zemného plynu, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia

- vytvárať podmienky na základnú stratégiu hospodárenia a odpadmi založenú na princípoch zhodnotenia odpadov v čo najväčšej   možnej miere

- v oblasti  rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

  - chrániť koridor pre  prívod vody pre skupinový vodovod Košice na trase Šebastovce – Čaňa s prepojením na skupinový vodovod Východoslovenských železiarní

  - chrániť koridor na výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo

  - chrániť koridor pre zberač skupinovej  kanalizácie Čaňa

ÚSES Košického regiónu

- z kostry regionálneho ÚSES  prechádza východnou hranicou katastrálneho   územia regionálny  hydrický biokoridor Hornád

## Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

### 2.3.1  Demografia

V súčasnosti je v obci stagnujúci trend vývoja počtu obyvateľov.

V obci predpokladáme nárast počtu obyvateľstva cca 1% ročne. Z toho vyplýva nasledovný nárast počtu obyvateľstva:

| rok | 1991 | 1998 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| počet obyvateľov | 4127 | 4730 | 5500 |

### 2.3.2  Ekonomické rozvojové predpoklady obce

Pracovné príležitosti sa viažu na poľnohospodárstvo, výrobu,  obchod, služby, administratívu a školstvo.  Celkove je v obci podľa vykonaného prieskumu 575 pracovných príležitostí, výhľadovo uvažujeme s 951 pracovnými príležitosťami.

Z toho je zastúpenie jednotlivých sfér takéto:

V poľnohospodárstve je 75 pracovných príležitostí, výhľadovo možno uvažovať s 50 pracovnými príležitosťami.

V priemysle je v obci 114 pracovných  príležitostí, výhľadovo uvažujeme s 326 pracovnými príležitosťami. V najväčšej priemyselnej prevádzke  ŽPSV je v súčasnosti útlm, k výhľadovému roku  predpokladáme nárast počtu pracovných príležitostí na 150.

V terciálnej sfére je v súčasnosti 386 pracovných  príležitostí, výhľadovo uvažujeme s 575 pracovnými príležitosťami.

# Prieskumom zistené a výhľadovo navrhované pracovné príležitosti:

| sektor | zariadenia | súč. stav | výhľad |
| --- | --- | --- | --- |
| primárny | poľnohospodárske družstvo | 75 | 50 | 50 |
| sekundárny | ŽPSV | 60 | 150 | 326 |
|  | AGROCAS | 13 | 15 |  |
|  | zber žel. odpadu | 1 | 1 |  |
|  | uhoľné sklady | 5 | - |  |
|  | stavebniny | 5 | 10 |  |
|  | iné firmy | 30 | 100 |  |
| terciálny | základná škola | 62 | 75 | 575 |
|  | materská škola | 14 | 20 |  |
|  | základná umelecká škola | - | 10 |  |
|  | zdravotníctvo | 20 | 22 |  |
|  | SOS | 9 | 10 |  |
|  | potraviny | 40 | 60 |  |
|  | predajne s nepotr. sortimentom | 30 | 50 |  |
|  | autoopravovne | 11 | 15 |  |
|  | služby | 30 | 50 |  |
|  | žel. stanica | 50 | 50 |  |
|  | plynoslužobňa | 4 | 5 |  |
|  | OO polície | 22 | 27 |  |
|  | VSE | 10 | 12 |  |
|  | VvaK | 5 | 5 |  |
|  | pošta | 7 | 10 |  |
|  | sporiteľňa | 4 | 10 |  |
|  | farské úrady | 2 | 2 |  |
|  | stravovacie zariad. | 50 | 80 |  |
|  | obecný úrad | 6 | 8 |  |
|  | technické služby | 10 | 14 |  |
|  | domov dôchodcov | - | 40 |  |
| spolu |  | 575 | 951 | 951 |

Nárast pracovných príležitostí predpokladáme najmä v obchode, výrobe  a službách, pre ktoré sú v obci vytvorené vhodné podmienky vzhľadom  na jeho veľkosť a dobré dopravné napojenie na okolité obce, ako aj blízkosť krajského mesta. Nárast pracovných príležitostí predpokladáme aj v školstve zvýšením počtu tried, v navrhovanej základnej umeleckej škole a v novej materskej škole.

## Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy

Obec sa nachádza v južnej časti košickej kotliny  na nive a terasovej plošine Hornádu.

Sídlo je situované 15 km na juh a juhovýchod  od okresného a zároveň krajského mesta Košice, ku ktorému administratívne prislúcha. Obcou prechádzajú  cesty III/06821 Valaliky - Čaňa - Ždaňa, III/06826 Čaňa - Haniska a III/6823 Čaňa – Gyňov. Západnou časťou obce prechádza jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať Muszyna PKP - Plaveč - Prešov - Kysak - Košice - Čaňa - Hidasnémety MÁV.

Katastrálne územie Čaňa susedí so 7 katastrami - Geča, Nižná Myšľa,  Ždaňa, Trstená pri Hornáde, Gyňov, Belža a Haniska.

V katastrálnom území obce sú zastúpené rekreačné priestory v regionálnom stredisku turizmu Čaňa zamerané na letný  pobyt pri vode, vodné športy a kúpanie pri jazerách vzniknutých po ťažbe štrkopiesku s rozlohou 60 ha. Jazero má zároveň funkciu priemyselného využitia vody v prípade havárie vo VSŽ.

Do severnej časti katastra zasahuje dobývací priestor Nižná Myšľa.

Riešeným katastrálnym územím prechádza tranzitný plynovod s menovitým priemerom potrubí 2 x 1400 a 3 x 1200   a medzištátny plynovod Bratstvo s menovitým priemerom potrubia 700 a prevádzkovým tlakom 55 barov.

Súbežne s plynovodmi vedie trasa ropovodu 2 potrubiami.

Zastavané územie má prevažne obytnú funkciu, v okrajových polohách je výrazne oddelená výrobná zóna. V katastrálnom území obce prevláda funkcia výrobná, ťažobná a rekreačná.

V obci  nie je zavedený vodovod. Od roku 1994 je celá obec plynofikovaná.                  Kanalizácia je v štádiu realizácie.  ČOV je v prevádzke.

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené prostredníctvom  22 kV vonkajšieho vedenia č 325, resp. 284.

Výroba  a ťažba v Čani je  zastúpená firmami: ŽPSV a.s.,  BELAR - TRENÁKUP AGROCAS Košice,  a ďalšími firmami  vznikajúcimi v bývalých výrobných  areáloch , ktoré sú  v súčasnosti v likvidácii.

Katastrálne územie Čane je odlesnené, poľnohospodárska pôda je obrábaná poľnohospodárskym družstvom Čaňa, resp. užívateľmi pôdy. Živočíšna výroba je zastúpená najmä chovom hovädzieho dobytku a ošípaných.

Návrh

v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

- chrániť koridor pre  prívod vody pre skupinový vodovod Košice na trase Šebastovce – Čaňa s prepojením na skupinový vodovod Východoslovenských železiarní

- chrániť koridor na výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo

- na rekreačné účely využívať jazerá a oddychovo – kultúrne centrum

## Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Pôvodná urbánna štruktúra obce  je charakterizovaná ako hromadná cestná dedina. Rozširovaním obce vznikla dedinská ulicová zástavba.

Obec je členená na zónu obytnú s občianskou vybavenosťou, zónu výrobnú a zónu rekreačnú. Kým rekreačná zóna je od obytnej oddelená, výrobná  zóna  priamo nadväzuje na obytnú.

V centre  sa nachádza najstaršia časť zástavby obce, ktorá je stavebnotechnicky najmenej hodnotná.  Neskôr sa zástavba rozširovala pozdĺž vznikajúcich miestnych komunikácií. Najnovšia výstavba rodinných domov je sústredená vo východnej časti obce. Staršia zástavba je jednopodlažná, novšia je dvojpodlažná.

Bytové domy sú dvoj, troj a štvorpodlažné. Situované sú v centre obce za nákupným strediskom.

Dominantu v panoráme obce tvoria kostoly v centre obce. Ostatná občianska vybavenosť sa nachádza v centre obce, komerčná vybavenosť je roztrúsená  v celej obci.

V obci má na bývanie negatívny dopad prieťah ciest III triedy 06821, 06823 a 06826. Pešie komunikácie sú vybudované pri najrušnejších komunikáciách.

Negatívny vplyv na bývanie v severnej časti obce  má BETOX Geča. Katastrálna hranica je zároveň aj hranicou medzi výrobnou zónou katastrálneho územia Geča (ťažba a spracovanie štrku) a obytnou zónou Čaňa.

Návrh

- Bývanie

Zónu bývania v rodinných domoch navrhujeme rozvíjať prednostne v prelukách v zastavanom území obce. Mimo zastavané územie obce rozširovať obytnú zónu východným smerom a v západnej časti obce severne od cintorína a východne od železničnej stanice, teda po obvode bývalého štrkoviska medzi cintorínom a železnicou a v lokalitách Sever a Juh. Plochu pre sociálne bytové domy navrhujeme v lokalite Juh.

- Občianska vybavenosť

Jestvujúce centrum vybavenosti obce za nákupným strediskom navrhujeme dotvoriť  najmä o komerčnú vybavenosť, rozšírenie objektu  polície  a vytvorenie plošnej rezervy  pre ďalšiu vybavenosť. Administratívno – kultúrne centrum navrhujeme situovať  do areálu obecného úradu vedľa športového areálu.   Amfiteáter situovať do oddychovo – kultúrneho centra  medzi cintorínom a železnicou.

- Ťažba

Pri dobývacích priestoroch dodržať hranice dobývacieho priestoru.

- Výroba

Výrobné služby, výrobné  a skladové priestory navrhujeme intenzifikovať vo výrobnej zóne. V súčasnosti dochádza v riešenom území k reštrukturalizácii priemyselných odvetví. Nové plochy pre výrobu sú navrhnuté v severnej časti obce západne od cesty III/06821  a v náväznosti na výrobnú zónu východne od železnice. Výrobnú zónu oddeliť od oddychovo – kultúrneho centra pásom zelene. Bývalé štrkovisko medzi cintorínom a železnicou navrhujeme na rekultiváciu.

- Rekreácia

Zónu rekreácie v súlade s územným systémom ekologickej stability navrhujeme ponechať pri starom jazere.  Oddychovo – kultúrne centrum s amfiteátrom, športoviskami a zeleňou navrhujeme na rekultivované plochy po ťažbe štrkopieskov medzi medzi cintorínom a železnicou.

- Poľnohospodárska výroba

Živočíšnu  výrobu navrhujeme ponechať v terajšom rozsahu.

Priestorové usporiadanie nových lokalít bývania

Lokalita Severovýchod

| maximálny počet bytových jednotiek | 103 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 900 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 - 12 m |
| doporučené využitie | vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | - preložka VN vedenia parkovanie áut na pozemku prevádzkovateľa služieb, výstavba kompletnej technickej vybavenosti |

Lokalita Juhovýchod

| maximálny počet bytových jednotiek | 140 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 900 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 - 12 m |
| doporučené využitie | vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | - preložka VN vedenia, výstavba kompletnej technickej vybavenosti |

Lokalita Pri OP BETOX

| maximálny počet bytových jednotiek | 31 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 900 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 - 12 m |
| doporučené využitie | vidiecka obytná zást. nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy |  |

Lokalita Hutných  stavieb

| maximálny počet bytových jednotiek | 44 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 1 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 1 000 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 m |
| doporučené využitie | vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | geologiký a statický prieskum, spracovať geometrický plán, výstavba kompletnej technickej vybavenosti |

Lokalita pri pri železničnej stanici

| maximálny počet bytových jednotiek | 14 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 1 000 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 m |
| doporučené využitie | vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | výstavba kompl.technickej vybavenosti |

Lokalita pri krížiku

| maximálny počet bytových jednotiek | 32 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 1000 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 m |
| doporučené využitie | vidiecka obyt. zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | geologický prieskum, výstavba kompletnej technickej vybavenosti |

Lokalita oproti ČS PHL

| maximálny počet bytových jednotiek | 14 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 1000 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 m |
| doporučené využitie | vidiecka obyt. zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | geologický prieskum, preložka VN vedenia, výstavba kompletnej technickej vybavenosti |

Lokalita Sever  - rezervné plochy pre bývanie – výstavba bude podmienená znížením hlučnosti od výrobnej linky Betox, preukázanej spracovaním  novej hlukovej štúdie pred spracovaním ÚPN - Z

| maximálny počet bytových jednotiek | 82 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 1000 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 m |
| doporučené využitie | vidiecka obyt. zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | geologický a statický prieskum, preložka VN vedenia, výstavba kompletnej technickej vybavenosti, hluková štúdia od Betoxu |

Lokalita Juh

| maximálny počet bytových jednotiek | 58 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie |
| veľkosť pozemkov | min. 1000 m2 |
| šírka stavebného priestoru | 18 m, 9 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 10 m |
| doporučené využitie | samostatne stojacie rodinné domy, vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná |
| podmieňujúce regulatívy | geologický a statický prieskum, preložka VN vedenia |

Lokalita bytových domov Juh

| maximálny počet bytových jednotiek | 80 |
| --- | --- |
| maximálna podlažnosť | 3 nadzem. podlažia a byty v podkroví |
| veľkosť pozemkov | min. 300 m2/1byt |
| šírka stavebného priestoru | 20 m, 10 m od osi prístupovej komunikácie |
| šírka uličného priestoru | 12 m |
| doporučené využitie | bytové domy, viacpodlažná zástavba |
| podmieňujúce regulatívy | geologický a statický prieskum, výstavba kompletnej tech. vybavenosti |

- odsadenie objektov od susedných pozemkov a objektov

priestorové regulačné prvky pre všetky navrhované lokality bývania, preluky a asanačné prestavby:

- ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia, ako 7 m

- vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia, ako 2 m

- v stiesnených územnných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V tomto prípade sa nevyžaduje dodržanie vzdialenosti od spoločných hraníc pozemkov min. 2 m

- iné riešenia vzdialenosti medzi rodinnými domami ako v predchádzajúcich ustanoveniach možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a nazachovanie pohody bývania

- vzdialenosti sa merajú  na najkratšej spojnici medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,5 m od steny

- vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

stavby pre chov drobného zvieratstva umiestňovať na pozemkoch rodinných domov, pokiaľ je prevádzka takých stavieb hygienicky nezávadná, alebo spĺňajú nasledovné požiadavky:

objekty s hygienicky závadnou prevádzkou v obytnej zástavbe (stajne, nádrže na tuhé a tekuté   exkrementy) situovať v nasledovnej vzdialenosti od objektov rodinných domov:

VDJ = 500 kg živej hmotnosti zvieraťa)      do 1 VDJ (m)                            2 VDJ (m)

Aa                           			             15				20

Ab    						10				15

Ba   						10				15

Bb						  5				10

Ca						25				30

Cb 						20				25

A - ak objekt určený na bývanie má okno, alebo dvere orientované na objekty chovu

B - ak objekt určený na bývanie nemá okno, alebo dvere orientované na objekty chovu

C - hnojisko

a - medzi objektom chovu a objektom na bývanie je voľné priestranstvo

b - medzi objektom chovu a objektom na bývanie nie je voľné priestranstvo

Prestavba a dostavba jestvujúcej urbanistickej štruktúry je definovaná sústavou regulatív, uvedených vo  výkrese komplexného urbanistického návrhu.

Regulácia štruktúry zástavby  (kódové označenie v grafike)

zo - otvorená zástavba

prerušovaná štruktúra zástavby (samostatne stojace domy, dvojdomy)

zs - skupinová zástavba

zástavba podľa osobitných princípov daných obyčajne v zastavovacom pláne   konkrétnej lokality

Priestorová regulácia zástavby

stavebná čiara

záväzná regulačná čiara určujúca hranicu umiestnenia priečelia stavebného objektu. Kde nie je zobrazená, stotožňuje sa s uličnou čiarou

uličná čiara

záväzná regulačná čiara oddeľujúca jednotlivé funkčné celky (ktorých funkcia je určená farbným rozlíšením plôch podľa legendy) od uličného priestoru (nepodfarbené plochy)

výškové usporiadanie zástavby

je regulované maximálne prípustnou podlažnosťou, určenou počtom nadzemných podlaží  (nie je v tom zahrnuté obytné podkrovie)

Regulačné prvky pri realizácii nových objektov a rekonštrukcii jestvujúcich objektov občianskeho vybavenia, výrobných a nevýrobných služieb pri ich situovaní v zastavanom území obce sú nasledovné:

| č. v graf | zariadenie | max. podl. | zastavaná plocha m2 | koeficient zastavan. pozemku | koeficient podlažnosti pozemku | plocha pozemku v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komerč. vybavenosť | 2 | 1 200 | 0,44 | 0,88 | 0,27 |
| 2 | kino | 2 | 660 | 0,47 | 0,94 | 0,14 |
| 3 | materská škola | 2 | 660 | 0,06 | 0,12 | 1 |
| 4 | základná škola Ždaňa | 1 | 260 | 0,12 | 0,12 | 0,22 |
| 5 | materská škola | 2 | 400 | 0,08 | 0,16 | 0,5 |
| 6 | základná škola | 1-4 | 4 900 | 0,15 | 0,22 | 3,2 |
| 7 | základná umelecká škola | 1 | 240 | 0,2 | 0,2 | 0,12 |
| 8 | SOS | 1 | 180 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
| 9 | pošta | 2 | 200 | 0,22 | 0,44 | 0,09 |
| 10 | zdravotné stredisko | 2 | 900 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 11 | lekáreň | 2 | 380 | 0,5 | 1 | 0,08 |
| 12 | reformovaný kostol | 1 | 240 | 0,27 | 0,27 | 0,09 |
| 13 | rímskokatolícky kostol | 1 | 380 | 0,5 | 0,5 | 0,07 |
| 14 | oddychovo-kultúrne centrum | 1 | 2 500 | 0,01 | 0,01 | 25 |
| 15 | požiarna zbrojnica | 2 | 350 | 0,2 | 0,4 | 0,18 |
| 16 | športová hala | 1 | 2 400 | 0,47 | 0,47 | 0,51 |
| 17 | športový areál | 2 | 800 | 0,02 | 0,04 | 3,85 |
| 18 | dom smútku s cintorínom | 1 | 600 | 0,02 | 0,02 | 2,58 |
| 19 | obvodová služobňa VSE | 1 | 300 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 20 | obvodová služobňa VvaK | 1 | 200 | 0,25 | 0,25 | 0,08 |
| 21 | plynoslužobňa | 1 | 200 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
| 22 | sporiteľňa | 2 | 280 | 0,3 | 0,6 | 0,09 |
| 23 | polícia | 1 | 200 | 0,18 | 0,18 | 0,11 |
| 24 | nákupné stredisko | 1-2 | 1400 | 0,37 | 0,5 | 0,37 |
| 25 | knižnica (OÚ) | 1 | 200 | 0,33 | 0,33 | 0,06 |
| 26 | komerč. vybavenosť, šport | 2 | 600 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| 27 | komerč. vybavenosť (mlyn) | 3 | 4 200 | 0,2 | 0,6 | 2,1 |
| 28 | komerčná vybavenosť | 2 | 320 | 0,2 | 0,4 | 0,16 |
| 29 | kultúrny dom, obecný úrad | 2 | 2 000 | 0,33 | 0.66 | 0,6 |
| 30 | komerč. vyb., pohostinstvo | 1 | 300 | 0,2 | 0,2 | 0,14 |
| 31 | pohostinstvo | 1 | 170 | 0,2 | 0,2 | 0,08 |
| 32 | trhovisko | - | - | - | - | 0,06 |
| 33 | čerpacia stanica PHM | 1 | 800 |  |  | 0,32 |
| 34 | železničná stanica | 1 | 900 | 0,4 | 0,4 | 0,21 |
| 35 | zber druhotných surovín | 1 | 200 | 0,02 | 0,02 | 0,9 |
| 36 | SSC | 1 | 150 | 0,01 | 0,01 | 1,12 |
| 37 | cestné stavby | 1 |  |  |  | 0,95 |
| 38 | ŽPSV | 1-2 | 14 000 | 0,28 | 0,28 | 5 |
| 39 | AGROCAS – sklady | 2 | 4 500 | 0,1 | 0,2 | 4,5 |
| 40 | sklady – verejná vykládka | 1 | 1600 | 0,3 | 0,3 | 0,48 |
| 41 | ACHP | 2 | 7 100 | 0,17 | 0,34 | 4,16 |
| 42 | sklady | 1 | 2800 | 0,4 | 0,4 | 0,72 |
| 43 | komerčná vybavenosť | 1 | 720 | 0,45 | 0,45 | 0,16 |
| 44 | výroba, výrobné služby | 1 | 800 | 0,53 | 0,53 | 0,15 |
| 45 | výroba, výrobné služby | 1 | 2 900 | 0,5 | 0,5 | 0,58 |
| 46 | výroba, výrobné služby | 1 | 3 750 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
| 47 | výroba, výrobné služby | 1 | 3 000 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 48 | výroba, výrobné služby |  | 6 500 | 0,5 | 0,5 | 1,35 |

## Návrh funkčného využitia územia obce

Funkčná regulácia zástavby

BV - vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná

- územie slúži pre bývanie v rodinných domoch s doplnkovou hospodárskou funkciou

prípustné funkčné využívanie plôch:

- úžitkovú záhradu a  drobnochov v rámci drobných stavieb

- zariadenia pre maloobchod, ekologicky nezávadné živnostenské a remeselnícke prevádzky slúžiace pre obsluhu tohoto územia (kaderníctvo, krajčírstvo a pod)

- detské ihriská, športové plochy

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- sociálne, kultúrne, administratívne a zdravotné  zariadenia

- komerčné záhradníctva

- podmienky prevádzkovania uvedených činností:

- odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb

- uvedené činnosti nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)

zakázané funkčné využívanie plôch:

- skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej produkcie

- servisy, garáže mechanizmov

- hygienicky závadná výroba

BP - polyfunkčná obytná zástavba nízkopodlažná

prípustné funkčné využitie plôch

- bývanie v rodinných domoch so živnostenskými aktivitami - zariadenia pre maloobchod

- ekologicky nezávadné živnostenské a remeselnícke prevádzky slúžiace pre obsluhu tohoto územia  - servisné a distribučné služby

- bytové domy

- detské ihriská, športové plochy

- administratívne zariadenia, zdravotné  zariadenia, športové plochy

obmedzené funkčné využitie plôch

- skladové zariadenia

- zariadenia na výkup a spracovanie poľnohospodárskej produkcie

- komerčné záhradníctva, servisy a garáže mechanizmov

zakázané funkčné využitie plôch

- hygienicky závadnú výrobu

BD - monofunkčné bytové domy do 3 nadzemných podlaží

- územie slúži výlučne na bývanie v bytových domoch

prípustné funkčné využívanie plôch:

- bývanie v bytových domoch s verejnou zeleňou

- detské ihriská

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- okrasná a úžitková  záhradka, maloobchod

- športové plochy

- ekologicky nezávadné živnostenské a remeselnícke prevádzky slúžiace pre obsluhu tohoto územia (kaderníctvo, krajčírstvo a pod)

zakázané funkčné využívanie plôch:

- drobnochov v rámci drobných stavieb

- skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej produkcie

- komerčné záhradníctva

- servisy, garáže mechanizmov, výrobné zariadenia

V -    monofunkčné výrobné plochy

prípustné funkčné využívanie plôch:

- výroba a výrobné služby

- zber a spracovanie druhotných surovín

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- občianska vybavenosť

- skladové hospodárstvo, administratíva

zakázané funkčné využívanie plôch:

- bývanie

OV - monofunkčné plochy občianskej vybavenosti

prípustné funkčné využívanie plôch:

- zdravotné zariadenia, školské zariadenia, kultúrne zariadenia

- administratíva

- nevýrobné služby

- maloobchod, veľkoobchod

- športové zariadenia

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- servisy, garáže mechanizmov

- bývanie,

zakázané funkčné využívanie plôch:

- výroba

plochy  zelene

prípustné funkčné využívanie plôch:

- parková zeleň, zeleň vodných tokov

- úžitkové záhrady

- poľnohospodársky využívaná pôda

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- detské ihriská, športové plochy

- oddychové plochy s lavičkami, drobná architektúra

- chodníky, dopravné ihriská pre deti

zakázané funkčné využívanie plôch:

- výroba

- bývanie

- občianska vybavenosť mimo prípustné funkčné využitie

rekreačné plochy

prípustné funkčné využívanie plôch:

- zatrávnené plochy

- oddychové plochy s lavičkami

- športové plochy

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- komerčná vybavenosť zameraná na poskytovanie služieb rekreantom – občerstvenie, obchod, požičovne športových potrieb, sociálne zariadenia, šatne, ubytovacie služby

zakázané funkčné využívanie plôch:

- výroba, bývanie

plochy kultúrno – oddychového centra

prípustné funkčné využitie

- zatrávnená plocha s výsadbou stromovej a krovitej zelene a okrasných rastlín

- záhrady okrasné a úžitkové

- plochy pre loptové hry, detské ihriská, športové ihriská, amfiteáter

obmedzené funkčné využitie

- stavby pre rekreáciu a občiansku vybavenosť, pričom je potrebné zohľadniť zakladacie podmienky – objekty zakladať na rástlom teréne

zakázané funkčné využitie

- stavby pre bývanie a výrobu

plochy pre dopravu

prípustné funkčné využitie

- komunikácie zberné, obslužné, prístupové a účelové, pešie komunikácie

- parkoviská, zastávky SAD, prístrešky pri zastávkach SAD

obmedzené funkčné využitie

- technická infraštruktúra – vodovod, kanalizácia, plynovod telekomunikačné a informačné káble, vedenia  NN, VN  vedenia

zakázané funkčné využitie

- všetky stavby pre bývanie vrátane doplnkových  funkcií pre bývanie

- stavby pre občiansku vybavenosť,  rekreáciu a výrobu

areály poľnohospodárskej a lesnej výroby

prípustné funkčné využívanie plôch:

- plochy poľnohospodárskej a lesnej výroby

- plochy komunikácií a odstavné plochy

- objekty pre garážovanie mechanizmov, skladovanie, údržbu, živočíšnu výrobu

obmedzené funkčné využívanie plôch:

- administratíva

zakázané funkčné využívanie plôch:

- občianska vybavenosť

- bývanie

Z hľadiska funkčného využitia sú v komplexnom urbanistickom návrhu farebne odlíšené monofunkčné plochy bývania, občianskej vybavenosti, výroby a športu, rekreácie a verejnej zelene.

## Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

### 2.7.1.Bývanie

Z celkového počtu 995 RD bolo 902, to je 90,6% postavených po roku 1945, z 54 bytových  domov  bolo 50 postavených  po roku 1945, čo je 92,6 %. Možno konštatovať, že stavebnotechnický  stav prevažnej časti obytných domov je vyhovujúci.

Bilancia bytového fondu, ako i potreba bytovej výstavby bola prepočítaná na základe:

využiteľnosti existujúceho bytového fondu v návrhovom období ÚPN a výsledkov  prieskumov     vykonaných v roku 1998

zabezpečenia bytov pre očakávané prírastky obyvateľov

zníženia obložnosti bytov

Neobývané domy navrhujeme podľa kvality nosnej konštrukcie na asanačnú prestavbu a na rekonštrukciu. Z celkového počtu 79 neobývaných  bytov v rodinných domoch navrhujeme na asanáciu pre zlý stavebnotechnický stav 44 domov. Ďalšie neobývané domy navrhujeme využiť na bývanie, resp. komerčnú vybavenosť a nevýrobné služby.

K návrhovému roku 2015 uvažujeme s výstavbou 686 nových bytových jednotiek v rodinných domoch, z toho 44 bytových jednotiek bude náhrada za starý nevyhovujúci bytový fond. Spolu s využiteľným jestvujúcim bytovým fondom to predstavuje 1735 bytových jednotiek, z toho  1601 b.j. v rodinných domoch a 134   b. j. v bytových domoch.

Návrh počtu bytového fondu:

| ukazovateľ | r. 1998 | r.2015 |
| --- | --- | --- |
| počet obyvateľov | 4 730 | 5 500 |
| počet trvale obýv. bytov | 1 049 | 1 735 |
| obložnosť bytov | 4,90 | 3,17 |

Návrh byt. fondu podľa členenia na byt. domy, rodinné domy a ostatný bytový fond

| byty | počet bytov súčasný stav | úbytok bytového fondu asanáciou a zmenou funkcie | novonavrhované byty k roku 2015 | spolu bytový fond k roku 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v rodinných domoch | 995 | - | 562 | 1 557 |
| v bytových domoch | 54 | - | 80 | 134 |
| ostatné | - | - | - | - |
| v neobývaných rod. domoch | 79 | 79 | 44 | 44 |
| spolu | 1 128 | 79 | 686 | 1 735 |

Z neobývaných rodinných domov 35 navrhujeme na zmenu funkcie na komerčnú vybavenosť a služby.

Výstavbu rodinných domov realizovať v lokalitách Severovýchod, Východ, Pri OP Betox, Hutné stavby, Pri železničnej stanici, Pri krížiku, Pri ČS PHM,  Juhovýchod, Sever, Juh a v prelukách

### 2.7.2.Občianske vybavenie

#### 2.7.2.1.  Školstvo

Základná škola

Základná škola je v prevádzke od roku 1993. Je v nej  30 vyučovacích tried, 2 telocvične, baletná sála, školská jedáleň, kabinety, špeciálne učebne a dielňa.

V súčasnosti navštevuje  24 triednu  školu 686 žiakov  v 9 ročníkoch.

Objekt základnej školy je v dobrom  stavebnotechnickom stave, jej kapacita sa dá zvýšiť  rekonštrukciou odborných učební a kabinetov.

Podlažná plocha objektu školy je 6 984 m2, zastavaná plocha 4 900 m2, plocha pozemku je 30 000 m2.

# Návrh

- pre 5 500 obyvateľov navrhujeme kapacitu 9 ročnej základnej školy 800 žiackych miest.

- pre 800 žiakov je potrebná podlažná plocha  školy 9 600 m2 , plocha pozemku 29450 m2.  V škole navrhujeme k roku 2015 celkom 31 tried.

- z uvedeného návrhu vyplýva, že kapacita základnej školy bude postačovať aj k výhľadovému obdobiu.

# Základná umelecká škola

Základnú umeleckú školu, pôsobiacu v súčasnosti v priestoroch základnej školy navrhujeme premiestniť do objektu bývalého Zväzarmu, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. ZUŠ má zastavanú plochu 240 m2 a plochu areálu 1200 m2.

# Materská škola

Materská škola je v  účelovom objekte v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave.  V objekte zateká strecha a v pivnici je spodná voda. Objekt je kapacitne nepostačujúci.  V objekte je 1 služobný byt, ktorý je možné prerobiť na 1 učebňu.

V súčasnosti navštevuje materskú školu 100 žiakov, kapacita materskej školy je 100 žiakov. Podlažná plocha objektu je 1 240 m2 a plocha pozemku je    9 950 m2.

# Návrh

- pre 5 500 obyvateľov je potrebná kapacita materskej školy 176 žiackych miest s podlažnou plochou 2 100 m2 a plochou pozemku 6 160 m2.

- podlažná plocha  teraz využívaného objektu je  nepostačujúca, plocha pozemku je vyhovujúca. Objekt materskej školy navrhujeme  k výhľadovému roku rekonštruovať s rozšírením podlažnej plochy prestavbou bytu na učebňu. V tejto materskej škole s navrhovanou kapacitou 120 žiakov navrhujeme podlažnú plochu 1320 m2 a plochu areálu 9 950 m2.

- nedostatočné  priestorové podmienky k výhľadovému obdobiu navrhujeme riešiť rekonštrukciou a prestavbou MŠ na Mlynskej ulici. Táto bývalá materská škola s  kapacitou 60 žiakov má zastavanú plochu 400 m2, podlažnú plochu 800 m2  a plochu areálu 5 000 m2.

#### 2.7.2.2  Kultúra

Kultúrny dom

Kultúrny dom sa v obci nenachádza, kultúrne podujatia  sa v súčasnosti usporiadajú v kinosále s kapacitou 250 stoličiek, alebo v športovej hale s kapacitou 400 stoličiek.

V športovej hale je aj fitnesscentrum a malá zasadačka.

# Návrh

V obci navrhujeme kultúrnu sálu  pre 400 osôbv areáli obecného úradu pri športovom areáli.

Kino

Kino sa nachádza v účelovom objekte v centre obce. Kapacita kina je 250 stoličiek.  Objekt má zastavanú plochu 660 m2 a plochu areálu 1400 m2.

Návrh

- objekt kina navrhujeme rekonštruovať a naďalej využívať pre rôzne kultúrne podujatia.

Knižnica

Knižnica sa nachádza v  objekte kina v nevyhovujúcich priestoroch.

Návrh

- knižnicu navrhujeme presťahovať do objektu terajšieho obecného úradu

Klub dôchodcov

Zariadenie sa nachádza v objekte kina. Má samostatný vchod. Kapacita klubu je 45 stoličiek.  Klubové priestory budú  k výhľadovému obdobiu vyhovovať.

#### 2.7.2.3  Cirkevné objekty

Kostoly

V obci sú dva kostoly, rímskokatolícky  a reformovaný. Obidva sú po rekonštrukcii a k výhľadovému obdobiu budú vyhovovať.

Fary

Reformovaná fara  je v novostavbe, rímskokatolícka  fara je po rekonštrukcii. Obe budú vyhovovať  k výhľadovému obdobiu.

#### 2.7.2.4 Zdravotníctvo a sociálne zariadenia

Zdravotné stredisko

V obci sa nachádza zdravotné stredisko v účelovom objekte. Do privatizácie zdravotníctva bolo v zdravotnom stredisku 5 zdravotných obvodov pre celé spádové územie Čane.  V súčasnosti pôsobia v stredisku  2 všeobecní lekári, 2 detskí lekári, 2 stomatológovia a 1 gynekológ. Objekt zdravotného strediska je kapacitne pre dnešné využitie predimenzovaný. Zdravotné stredisko má zastavanú plochu 900 m2 a plochu areálu 3 000 m2.

Návrh

- objekt navrhujeme rekonštruovať  s prestavbou dispozície tak, aby časť objektu  na poschodí mala samostatný vstup a  môhla byť  využitá  na rozšírenie služieb poskytovaných v zdravotníctve (predaj zdravotníckych potrieb, rehabilitačné pracovisko a pod.).

# Lekáreň

Kino je vo vyhovujúcich priestoroch v samostatnom objekte. Úžitková plocha lekárne je 400 m2, zastavaná plocha 380 m2. Objekt bude vyhovovať aj k výhľadovému obdobiu.

# SOS

Sociálne zariadenie na dočasné umiestnenie detí s kapacitou 12 lôžok je v stavebnotechnicky vyhovujúcom objekte. Zastavaná plocha objektu je 180 m2 plocha areálu je 1240 m2.   Zariadenie bude vyhovovať aj k návrhovému obdobiu.

#### 2.7.2.5  Miestna správa a administratíva

Obecný úrad

Obecný úrad má priestory v 2 objektoch. V centre je v účelovom objekte, vyhovujúcom pre tieto účely, situovaných 5 kancelárií. V druhom objekte pri športovom areáli sa nachádza sobášna miestnosť  a archív. V tomto objekte je v prenajatom priestore aj fotoateliér.

Ďalší objekt obecného úradu pri bývalej materskej  škole slúži ako garáž pre technické služby.

Obidva objekty obecného úradu sú v relatívne  vyhovujúcom  stavebnotechnickom stave, žiada sa však sústrediť všetky priestory do jedného objektu.

Návrh

- nové priestory pre obecný úrad navrhujeme v situovať do objektu bývalej materskej školy v areáli obecného úradu pri futbalovom štadióne.  Plocha navrhovaná pre obecný úrad je 250 m2.

- administratívne priestory jestvujúceho obecného úradu v centre obce navrhujeme využiť na knižnicu

# Pošta

sa nachádza vedľa  nákupného strediska. Priestory pošty sú schátralé.  Zastavaná plocha pošty je 200 m2, úžitková plocha je 400 m2.

Návrh

- objekt pošty navrhujeme rekonštruovať.

# Požiarna zbrojnica

je v účelovom objekte so zastavanou plochou 350 m2 a plochou pozemku 1800 m2. Objekt s garážami a  kanceláriami bude vyhovovať aj k návrhovému obdobiu.

Železničná stanica

Objekt stanice je v zlom stavebnotechnickom stave.

Návrh

- navrhujeme rekonštrukciu objektu železničnej stanice.

Plynoslužobňa

Plynoslužobňa je vo vyhovujúcom objekte v bývalom rodinnom dome, ktorý bol zrekonštruovaný.  Zastavaná plocha 200 m2.

OO polície Čaňa

Objekt OO polície  je kapacitne nepostačujúci. Areál polície umožňuje zväčšiť zastavanú plochu objektu prístavbou. Terajšia zastavaná plocha je 100 m2. Plocha areálu polície je 1080 m2.

Návrh

- navrhujeme zväčšiť zastavanú plochu polície o 100 m2 formou prístavby zrkadlového obrazu terajšieho objektu. Celková zastavaná plocha objektu bude 200 m2.

VSE - obvodná služobňa

sa nachádza vo vyhovujúcom účelovom objekte so zastavanou plochou 300 m2 . Plocha areálu VSE je 1000 m2. Areál bude vyhovovať svojmu účelu aj k výhľadovému obdobiu.

Sporiteľňa

sa nachádza v novom účelovom objekte so zastavanou plochou 280 m2 a plochou areálu 900 m2. Objekt aj areál budú vyhovovať aj k návrhovému obdobiu.

#### 2.7.2.6  Cintorín a miesta posledného odpočinku

V obci sa nachádza cintorín, s nedostatočnou kapacitou k výhľadovému obdobiu. Plocha cintorína je 1,58 ha.  Na cintoríne je nový dom smútku so zastavanou plochou 600 m2.

Návrh

- cntorín navrhujeme zväčšiť o plochu 1 ha.

#### 2.7.2.7  Maloobchodné zariadenia a veľkoobchod

V obci je celkom 15 maloobchodných zariadení s potravinárskym sortimentom s celkovou podlažnou plochou  3 500 m2, 2 mäsiarne s celkovou podlažnou plochou  300 m2, 2 predajne zeleniny s celkovou podlažnou plochou  200 m2 a 18 predajní s nepotravinárskym sortimentom s celkovou podlažnou plochou  3000 m2.

Účelovo pre komerčnú vybavenosť bolo postavené nákupné stredisko, v ktorom sa v súčasnosti nachádza diskontná  predajňa potravín, predajňa hydiny a mäsových  výrobkov, predajňa elektrospotrebičov, 2 x obuv, kožená galantéria, domáce potreby, lahôdky, papier, detský textil, hračky, kvetinárstvo, ovocie a zelenina.

Ďalšie predajne sú zriadené v rodinných domoch využívaných polyfunkčne pre   bývanie a obchod, alebo v účelových objektoch.

# Návrh

- jestvujúce účelové maloobchodné zariadenia základného potravinárskeho sortimentu navrhujeme ponechať a nové riešiť formou rozptýlených objektov  po celej obci.

#### 2.7.2.8  Služby

# Reštauračné služby

| Zariadenie | stoličková kapacita –súč. stav | stoličková kapacita - návrh | stavebno technický stav |
| --- | --- | --- | --- |
| reštaurácia v NS | 120 | 120 | vyhovuje |
| espreso v NS | 12 | 12 | vyhovuje |
| hotel Pláž - reštaur. | 80 | 80 | vyhovuje |
| autocamping-reštaur. | 200 | 200 | sezónne |
| pohost. Severka | 60 | 60 | vyhovuje |
| kaviareň Jim | 60 | 60 | vyhovuje |
| denný bar | 20 | 20 | vyhovuje |
| vináreň | 20 | 20 | vyhovuje |
| cukráreň v NS | 20 | 20 | vyhovuje |
| spolu kapacita | 592 | 592 |  |

Služby nevýrobného charakteru sú poskytované v nákupnom stredisku a v rodinných domoch.  V nákupnom stredisku sú  situované tieto služby: oprava obuvi, oprava elektrospotrebičov a elektroniky, požičovňa svadobných šiat.

Ostatné služby (holičstvo, kaderníctvo, krajčírstvo, autoopravovne,) sú poskytované v rodinných domoch, alebo v účelovo postavených objektoch na pozemkoch rodinných domov.

Návrh

- neýrobné služby navrhujeme situovať do objektov rodinných domov  s polyfunkčným využitím, resp. účelovo rekonštruovaných na tieto aktivity.

- výrobné služby navrhujeme situovať do výrobnej zóny, iba výnimočne pri výrobných službách  hygienicky nezávadného charakteru akceptujeme ich situovanie do obytnej zóny.

#### 2.7.2.9  Telovýchova a šport

Futbalový areál

Športový areál pozostáva z futbalového štadióna s tribúnou s plochou 14 000 m2. Areál je vybavený šatňami, sociálnym zariadením a tréningovým futbalovým ihriskom s plochou 6 500 m2 . Nachádza sa vo východnej časti obce.  Za ihriskom sa nachádza krytá športová hala so zastavanou  plochou 2 400 m2 a kapacitou 400 stoličiek. Plocha celého športového areálu je 33 400 m2.

V základnej škole  je telocvičňa a ihriská s plochou 6 000 m2. V materskej škole je detské ihrisko.

# Návrh

Športový areál navrhujeme doplniť o ihriská pre basketbal, volejbal, tenis,  voľné loptové hry a ihrisko pre deti. Celová plocha navrhovaných ihrísk je 600  m2.

#### 2.7.2.10  Štruktúra a kapacita občianskej vybavenosti

K návrhovému roku 2015 je potrebné uvažovať  s nasledovnou štruktúrou a kapacitou občianskej vybavenosti:

| občianska vybavenosť | terajšia kapacita | navrhovaná kapacita | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| základná škola | 686 žiakov 9 600 m2 podl. pl. | 800 žiakov 9 600 m2 podl. pl. | kapacita tried výhľadovo nebude postačovať, navrhujeme zmenu funkč. využitia niektorých priestorov na učebne a prístavbu k objektu |
| materská škola | 100 žiakov 1 240 m2 podl. pl. | 120 žiakov 2 100 m2 podl. pl. | objekt kapacitne nepostačuje, navrhujeme rekonštrukciu s využitím bytových priestorov, využitie materskej školy na Mlynskej ulici |
| materská škola na Mlynskej ulici | 0 žiakov 400 m2 podl. pl. | 60 žiakov 800 m2 podl. pl. | navrhujeme rekonštrukciu s nadstavbou |
| zákl. umelecká škola | - | 60 žiakov 200 m2 podl. pl. | um. škola pôsobí v objekte zákl. školy, navrhujeme ju premiestniť do objektu bývalého Zväzarmu |
| osobitná škola Ždaňa | 50 žiakov | 50 žiakov | navrhujeme využívať pre školstvo |
| kultúrny dom | - | 500 stoličiek 2 540 m2 podl. pl. | navrhujeme kult. sálu v objekte obecného úradu (bývalá MŠ) pri športovom areáli |
| knižnica | 100 m2 podl. pl. | 150 m2 podl. pl. | navrhujeme premiestniť z objektu nákup. strediska do terajšieho objektu obecného úradu |
| rímskokat. kostol | 250 m2 podl. pl. | 250 m2 podl. pl. | objekt vyhovuje |
| reform. kostol | 250 m2 podl. pl. | 250 m2 podl. pl. | objekt vyhovuje |
| obecný úrad | 200 m2 podl. pl. | 250 m2 podl.pl. | obecný úrad navrhujeme preložiť do objektu býv. MŠ pri šport. areáli |
| pošta | 200 m2 podl. pl. | 200 m2 podl. pl. | priestory pošty vyhovujú |
| sporiteľňa | 280 m2 podl. pl. | 280 m2 podl. pl. | novostavba, bude vyhovovať |
| OO polície | 100 m2 podl. pl. | 200 m2 podl. pl | nevyhovuje kapacitne aj stavebno-technicky, navrhujeme rekonštrukciu a prístavbu |
| zdravotníctvo -zdravotné stredisko | 7 lek. miest | 1000 m2 podl. pl. 7 lek. miest | objekt stavebno-technicky zanedbaný, kapacitne predimenzovaný, v časti objektu riešiť zdravotnícke služby |
| lekáreň | 400 m2 podl. pl. | 400 m2 podl. pl. | vyhovuje |
| požiarna zbrojnica | 350 m2 podl. pl | 350 m2 podl. pl | vyhovuje |
| cintorín | 1,58 ha | 2,58 ha | rozšíriť k výhľadovému obdobiu |
| dom smútku | 600 m2 podl. pl. | 600 m2 podl. pl. | nový – vyhovuje |
| športový areál | 3,34 ha | 3,34 ha | ihrisko s tribúnou aj cvičné ihrisko je vyhovujúce,v areáli navrhujeme ďalšie ihriská |
| športová hala | 2 400 m2 podl. pl. | 2 400 m2 podl. pl. | novostavba - vyhovuje |
| komerčná vybavenosť | 3 500 m2 podl. pl. | 5 000 m2 podl. pl. | nové plochy je možné zriadiť v obytnej zástavbe |
| pohostinstvá | 2 000 m2 podl. pl./ 592 stoličiek | 2 000 m2 podl. pl./ 592 stoličiek | vyhovujú kapacitne aj stavebnotechnicky |
| železničná stanica+obj. žel. | 720 m2 podl. pl. | 720 m2 podl. pl. | objekt železničnej stanice rekonštruovať |
| amfiteáter |  | 500 stoličiek | situovať do oddychovo – kultúrneho centra |

### 2.7.3.Výroba

#### 2.7.3.1 Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, výrobné služby a stavebníctvo

Priemysel v je obci  zastúpený firmami:

| č. l. | firma | zameranie | zastavaná plocha (m2) | plocha areálu (ha) | návrh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | zberňa druhot. surovín | zberňa druhot. surovín | 900 | 0,7 | ostáva |
| 36 | SSC | údržba ciest | 150 | 1,12 | ostáva |
| 37 | Cestné stavby | výstavba ciest |  | 0,95 | ostáva |
| 38 | ŽPSV | výroba železobetónových podvalov | 14 000 | 5 | ostáva |
| 39 | Agrocas - Trenákup | sklad obilia |  | 4,5 | ostáva |
| 41 | ACHP v likvidácii | prenajaté priestory |  | 5,4 | ponukové plochy |

Návrh

Rozvoj výrobných aktivít a výrobných služieb , ktoré môžu mať negatívny vplyv na obytné prostredie (hlučnosť, prašnosť), navrhujeme vo výrobnej zóne.

Na situovanie nových výrobných aktivít do výrobnej zóny je potrebný súhlas OÚ Košice - okolie.

#### 2.7.3.2 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Rastlinná výroba

V katastrálnom území Čaňa sa nachádzajú tieto bonitované pôdno - ekologické jednotky:

0406045 – 40604 / 5. sk.

Nivné pôdy stredne ťažké hlinité až piesočnatohlinité s priaznivým vodným režimom, nekarbonátové, na rovine, stredne skeletovité,  stredne hlboké 30–60 cm

0411002 – 41102 /6 Sk.

Nivné pôdy glejové, stredne ťažké, hlinité,  na rovine, bez skeletu, slabo až stredne hlboké, hlboké 60 cm a viac,

0465045 – 46502 / 6 Sk.

Hnedé pôdy a hnedé pôdy illimerizované, na svahovitých hlinách, stredne ťažké a ťažké, na rovine, stredne skeletovité, stedne hlboké, piesočnatohlinité

0465035 – 46501 / 6 Sk.

Hnedé pôdy a hnedé pôdy illimerizované, na svahovitých hlinách, stredne ťažké a ťažké, na rovine, slabo skeletovité, stedne hlboké, piesočnatohlinité

0411042 – 41103 /6 Sk.

Nivné pôdy glejové, na svahovitých hlinách, stredne ťažké a ťažké, na rovine, stredne skeletovité, stedne hlboké 30 – 60 cm,

0414062 – 51401 / 8 Sk.

Nivné pôdy stredne ťažké až ľahké, plytké, na rovine, stredne až silne skeletovité, stredne hlboké 30-60 cm

0479062 – 47901 / 8 Sk.

Hnedé pôdy plytké na rozličných substrátoch  stredne ťažké a ťažké, stredne až silne skeletovité, na rovine bez alebo s prejavom plošnej vodnej erózie,

Tri najlepšie skupiny  BPEJ v katastrálnom území Čaňa sú 5, 6 a 8.

Poľnohospodársku pôdu v extraviláne obce obhospodaruje PD Čaňa, 150 ha súkromní vlastníci.  PD obhospodaruje celkom 1040 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1026 ha ornej pôdy a 14 ha TTP.  Rastlinná výroba je zameraná najmä na pestovanie pšenice, jačmeňa,  repky olejnej, cukrovej repy.

V súčasnosti nie sú v katastrálnom území obce Čaňa žiadne melioračné zariadenia.

Živočíšna výroba

Hospodársky dvor je situovaný cca 400 m južne od zastavaného územia obce.

Stav hospodárskych zvierat k roku 1998:

hovädzí dobytok .....................................700 ks

ošípané ...................................................150 ks

Okrem    ustajňovacích  objektov sú v areáli hospodárskeho dvora PD sklady a dielne.

Lesné hospodárstvo

V katastrálnom území Čaňa sa nenachádzalú žiadne lesy.

### 2.7.4.Rekreácia

Regionálne stredisko turizmu Čaňa má sezónny charakter so zameraním na leto - pobyt pri vode v letnej sezóne. V súčasnosti je kapacita strediska 2000 návštevníkov, z toho je 1 100 ubytovaných.  V obci je evidovaných 228 chát, z toho 6 podnikových a 222 súkromných.

Počet rekreačných lôžok v obci:

|  | počet objektov | počet lôžok |
| --- | --- | --- |
| rekreačné chaty | 222 | 888 |
| chalupy | 20 | 80 |
| podnikové chaty | 6 | 24 |
| hotel Pláž | 1 | 58 |
| chatky v autocampingu |  | 50 |
| spolu lôžková kapacita |  | 1 100 |

V rekreačnom využívaní krajiny má významné miesto prírodný potenciál riešeného územia. Rekreačné využitie riešeného územia je zamerané najmä na letnú turistiku, vodné športy a pobyt pri vode. Z celkovej plochy katastrálneho územia     1 155,51 ha tvoria vodné plochy 153,49 ha, t.j. 13,28.

Návrh

- výhľad k roku 2015 je 2000 návštevníkov.    V katastrálnom území nenavrhujeme nové chatové lokality a plážové plochy vzhľadom na ekologickú funkciu jazier. Pri starom jazere navrhujeme ponechať jestvujúcu lôžkovú kapacitu.

## Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce v zmysle zákona č. 237/2000Z.z. je vymedzené hranicami zastavaného územia v zmysle NV SR č. 152/1996 Z.z., ktoré sú rozšírené o nové lokality bývania vo východnej časti obce o časť navrhovanej lokality rodinných domov  Pri Betoxe, Severovýchod a Juhovýchod, v južnej časti obce  o navrhované lokality rodinných domov Juh, lokalitu bytových domov Juh, v západnej časti obce o lokalitu rodinných domov Hutné stavby, Pri krížiku, lokality výroby, kultúrno – oddychovú zónu a o rozšírenie cintorína a v severnej časti obce o plochu rodinných domov Sever.

## Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

### Ochranné pásma a obmedzenia v rozvoji obce

- pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora 500 m od chovných objektov

- ochranné pásmo ČOV v smere prevládajúcich vetrov 200 m, proti smeru prevládajúcich  vetrov 100 m

- ochranné pásmo elektrických vedení - pri napätí od 1 do 35 kV vrátane 10 m, v súvislých lesných porastoch 7 m, pri napätí od 35 do 110 kV vrátane  15 m od   krajného vodiča.

- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu

- ochranné pásmo transformovne VN/NN - 10 m od konštrukcie transformovne

- ochranné pásmo pre plynovody a prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm - 4 m

- ochranné pásmo pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce 1 m

- ochranné pásmo pre  STL plynovody a prípojky vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území 10 m

- ochranné pásmo tranzitného plynovodu 120 m

- ochranné pásmo tranzitného ropovodu (ČSN 65 0204, tab. 2.)

- ochranné pásmo železnice 60 m od krajnej koľaje

- ochranné pásmo ciest III. triedy 25 m od osi vozovky mimo zastavané územie

- ochranné pásmo od Betoxu

- diaľkové káble

- jazerá – bývalé štrkoviská

- dobývací priestor Nižná Myšľa

- ochranné pásmo letiska je nad celým katastrálnym územím obce. Nad zastavaným územím obce le náletová hladina vo výške 360 – 440 mn.m.

### 2.9.2 Kultúrne pamiatky

V ÚZPF sú zapísané dva objekty:

dom ľudový, pod číslom 10096, Čaňa 282, ulica Mieru

zachoval sa tu dom s pitvorom, v ktorom je pôvodná pec s vysokým komínom na údenie

dom roľnícky, pod číslom 10097, Čaňa  , ul. Osloboditeľov č. 43

V súpise pamiatok na Slovensku sú uvedené tieto objekty:
kúria  klasicistická z polovice 19. storočia s neskoršími úpravami má pôdorysný tvar U s dvojtraktovou dispozíciou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním

reformovaný kostol postavený v 17. storočí bol v r. 1700 spustnutý, v poslednej štvrtine 18. st. bol obnovený a začiatkom 20. storočia prestavaný a rozšírený o vežu. Sieňový priestor má segmentový uzáver, zaklenutý pruskými klenbami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Vonkajšia architektúra je riešená na spôsob secesne chápaných neorománskych stavieb.

židovský cintorín, nachádzajúci sa za obcou v smere Haniska

V katastrálnom území Čane boli Archeologickým ústavom zaregistrované  nasledovné archeologické náleziská:

Tri kostrové hroby z doby sťahovania národov

Najpozoruhodnejšími nálezmi sú dve strieborné spony, bronzové krúžky a tyčinky, a kostené predmety.

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej

Pohrebisko patrí do najmladšieho úseku koštianskej kultúry.  Odkrytých bolo 162 kostrových hrobov, z toho iba 18 bolo neporušených. Hroby obsahovali keramiku, bronzové predmety, zlaté náušnice, ozdoby z klančích klov, mušle a fajansové ozdoby.

bližšie neopísané nálezy z doby laténskej spomína J. Pástor

mamutí zub, staropaleolitický kamenný nástroj.

zlomky stredovekej keramiky z 12. - 13. storočia

Návrh

- stavebné činnosti, dotýkajúce sa národnej kultúrnej pamiatky  musia prebiehať v súlade so Zákonom SNR č. 49/2002  Zz. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. Akákoľvek stavebná činnosť na území národnej kultúrnej pamiatky je možná v zmysle § 32 pamiatkového zákona len na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. V územnom konaní, v stavebnom konaní v konaní o povoľení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby a v konaní o ohlasení udržiavacích prác rozhoduje stavebný úrad v zmysle § 11 pamiatkového zákona až po predchádzajúcom súhlase Krajského pamiatkového úradu.

- akúkoľvek stavebnú činnosť na polohách vyššie uvedených  evidovaných archeologických lokalít je potrebné vopred odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom. Krajský pamiatkový úrad v zmysle § 41 pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

- akékoľvek archeologické objekty a nálezy  mimo vymedzené lokality je stavebník povinný v zmysle § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/ 1997 Z.z. oznámiť miestne príslušnému orgánu,  Archeologickému ústavu SAV a Krajskému pamiatkovému úradu v Košiciach a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad

- obec si môže zaviesť v zmysle § 14 pamiatkového zákona evidenciu pamätihodností obce..

V katastrálnom území obce je predpoklad výskytu ďalších archeologických nálezísk.  V prípade ich objavenia je potrebné tieto ohlásiť na Archeologickom ústave v Košiciach.

## Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

Z hľadiska obrany štátu  nie sú na riešené územie kladené osobitné požiadavky. Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi objektami uvedené v kapitole 2.5.

Z hľadiska ochrany pred povodňami navrhujeme reguláciu vodných tokov (viď kapitola 2.12.2.3.)

## Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

### 2.11.1 Prírodné podmienky

Klimatické podmienky

Kataster obce podľa čs. klimatickej klasifikácie spadá do klimatickej oblasti teplej, ktorá je málo chránená pred prevládajúcimi severnými vetrami.  Priemerná ročná teplota je2 - 3O C, teplota v júli 19 až 20OC. Priemerný úhrn zrážok je 550 – 600 mm.

Geologická charakteristika územia

Geologická stavba podložia

Po stránke geologickej je riešené územie tvorené uloženinami neogénu a kvartéru.

Neogén reprezentujú miocénne sedimenty vyššieho sladkovodného sarmatu. Je tvorený jednotvárnymi slienito-piesčitými vrstvami o hrúbke 200 – 250 m spestrené vložkami pieskovcov, tufitov a miestami zlepencov. Vyššia časť súvrstvia je piesčitejšia než spodná.

Kvartérne sedimenty tvoria v záujmovom území súvislú vrstvu o mocnosti cca 8,0 m. Tieto sedimenty sú na báze reprezentované dobre opracovanými drobno až strednozrnnými štrkami, štrkopieskami, ktoré smerom k nadložiu obsahujú zvýšené percento pelitickej prímesi. V nadloží fluviálnej série je vyvinutá cca 3 m mocná poloha ílovitých hlín, vo vrchnej polohe s obsahom drobnozrnných štrkov.

Základné údaje o výhradnom ložisku

Ložisko je tvorené štrkopieskom mladšieho pleistocénu s ojedinelými vložkami piesku. Nad ním sa nachádzajú humusové hliny, ktoré patria do holocénu.  Podložie je tvorené  slieňami a slienitými ílami.  Celkové zloženie štrkopieskov je závislé na geologickom zložení územia, ktorým Hornád preteká.

Z hornín kryštalinika a Slovenského rudohoria sú to chloritické bridlice, porfyry, diabázy, žuly, fylity. Sedimenty paleozika sú zastúpené zlepencami, pieskovcami a kremencami.  Z triasových hornín  sú zastúpené vápence, dolomity, kremence a pieskovce. Z flyšu sú to pieskovce a zlepence.  Na ložisku neboli zistené žiadne príznaky tektonických porúch.

Geodynamické javy

Riešené územie sa nenachádza v seizmickej oblasti.

Morfológia a morfometria územia

Geomorfologicky spadá  riešené územie do krajinného celku Košickej kotliny, podcelku  Košická rovina.

Katastrálne územie je charakterizované rovinatým teránom s miernym prevýšením v juhozápadnej časti.

Hydrogeologické pomery

Povrchové vody

Územie patrí do povodia Hornádu, ktorý preteká východnou hranicou katastrálneho územia. Podľa vodného režimu patrí kotlina do vrchovinnej a stredohorskej oblasti s max. prietokmi v marci a apríli. Povrch územia katastra je čiastočne odvodňovaný aj do jazier.  Jarček odvodňujúci centráln časť obce bol pri plynofikácii obce zasypaný, čím sa znemožnil odtok vody z tejto časti obce.

Z hľadiska hydrogeologického sú neogénne sedimenty pre svoju pelitickú štruktúru bezpredmetné.  Kvartérne sedimenty sú  zvodnené za predpokladu dostatočnej mocnosti, dostatočného plošného rozšírenia, vhodného zrnitostného zloženia a hydraulickej spojitosti s povrchovým tokom.

### 2.11.2 Fytogeografické členenie

Podľa J. Futáka (Atlas SSR) celé katastrálne územie obce  Čaňa patrí do:

oblasti Panónskej flóry (PANNONICUM)

obvodu Eupanónskej Xerotermnej flóry  (EUPANNONICUM)

okresu  Košická kotlina

Katastrálne územia má vysoké percento vodných plôch a ornej pôdy. Z toho dôvodu je menšie  zastúpenie vzrástlej stromovej a korunnej vegetácie. Súvislejšie porasty lemujú rieku Hornád. Ide najmä o druhy podzväzu ULMENION, napr. vŕba . SALIX sp., jelša lepkavá ALNUS GLUTINOSA,  topoľ biely POPULUS ALBA, topoľ osika POPULUS TREMULA, s bohatým bylinným podrastom.  Okrem toho riedke porasty hlavne vŕb rastú  okolo štrkovísk, alebo v depresii medzi družstvom a železničnou trasou. Súvislejšia, ale umelo vysadená je topoľová alej pri ceste do obce Ždaňa. Pomerne veľké plochy sú zarastené ruderálnymi spoločenstvami.  Ide najmä o plochy lemujúce vodné jarky.

Druhy bežne sa vyskytujúce v katastrálnom území:

RUŽA ČIERNA – SAMBUCUS NIGRA

ŽIHĽAVA DVOJDOMOVá – URTICA DIDICA

OSTRICA PROSOVÁ – CAREX PANICEA

NEVäDZA  LÚČNA  - CENTRAUERA JACEA

OSTRICA ŠTÍHLA – CAREX GRACILIS

LIPNICA MOČIARNA – POA PALUSTRIS

LIPNICA ROČNÁ – POA ANNUA a iné

Vodné plochy vznikli po bývalých ťažobných priestoroch štrku. Po ich obvode rastú najmä:

PÁLKA ŠIROKOLISTÁ – TYPHA LATIFOLIA

PÁLKA ÚZKOLISTÁ – ZYPHA ANGUSTIFOLIA

JEŽOHLAV VZPRIAMENÝ – SPARGANIUM ERECTUM

ŠKRIPINEC JAZERNÝ – SCHOENOPLECTUS LACUSTRIS

OSTRICA METLINATÁ – CAREX PANICULATA

STEBLOVKA – GLYCERIA MAXIMA

CHRASTNICA TRSŤOVÁ BALDINGERA ARUNDINACEA

ŽABNÍK SKOROCELOVÝ – ALISMA PLANTAGO- AQUATICA

ŠKRIPINA LESNÁ – SCIRPUS SYLVATICUS

ĽUĽOK SLADKOHORKÝ – SOLANUM DULCAMARA

MÄTA ROĽNÁ – MENTHA ARVENSIS

MÄTA VODNÁ – MENTHA  AQUATICA

### 2.11.3 Živočíšne regióny

Zoogeograficky patrí katastrálne územie Čaňa (podľa  Atlasu SSR, Čepelák: Živočíšne regióny) do

provincie VNÚTROKARPATSKÉ ZNÍŽENINY

oblasti PANÓNSKA

JUHOSLOVENSKÝ obvod

KOŠICKÝ okrsok

### 2.11.4 Súčasná krajinná štruktúra

Krajinársky možno riešené územie charakterizovať ako krajinu s intenzívnym poľnohospodárskym, priemyselným a rekreačným využitím. Výrazne v území pôsobí rieka Hornád a jazerá.

### 2.11.5 Obytný typ krajiny

Riešená obec má vidiecky charakter, čo znamená, že staršie stavby sú riešené formou hospodárskych usadlostí - s kôlňou, drevárňou, záhradou. Pri novšej zástavbe sú objekty bez hospodárskych priestorov.

Obytný typ krajiny prechádza dosť surovo v intenzívne obrábanú poľnohospodársku  krajinu, alebo priemyselnú zónu.

### 2.11.6 Databanka živočíchov

Živočíšne druhy boli zisťované pochôdzkou  v katastrálnom území Čaňa v roku 1998.  Metódy zisťovania boli nasledovné:

druh videný počas prieskumu (99 % druhov)

druh určený podľa hlasového prejavu, stôp v blate, prejavu po činnosti, trus organizmov  (1%)

# V tabuľke živočíšnych druhov sú uvedené symboly podľa „Červenej knihy“

Sedláček a kol.: Červená kniha ohrožených a vzácných rostlin  a živočíchú ČSSR diel I.    Ptáci  SZN Praha

Baruš a kol. : Červená kniha ohrožených a vzácných rostlin a živočíchú  ČSSR diel II. Kruhousti, ryby, obojživelníky, plazy a cicavce, SZN Praha

Podľa týchto kníh sú dané stupne ohrozenia

CH - chránený druh

V- ohrozený druh ( vulnerable)

I - druhy vyžadujúce si ďalšiu pozornosť (indeterminate)

R - vzácne druhy (rare)

E - kriticky ohrozený druh (endangered)

Vtáky:

| slovenský názov | latinský názov | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Potápka chocholatá | Podiceps cristatus | Let |
| Bažant poľovný | Phasianus colchicus | Poľné kultúry |
| Hrdlička záhradná | Streptopelia decaocto | Obec a okolie |
| Hrdlička poľná | Streptopelia turtur | Blízko obce, remíz. |
| Kačica divá | Anas platyrhynchos | Blízkosť vôd |
| Bocian biely | Ciconia ciconia | Hniezdo v obci |
| Bocian čierny | Ciconia nigra | Hniezdi pri štrkovisku |
| Lyska čierna | Fulica atra | Jazerá |
| Volavka popolavá | Ardea cinerea |  |
| Myšiak lesný | Buteo buteo | poľné kultúry |
| Rybárik riečny | Alcedo atthis | breh. porasty |
| Jastrab krahulec | Accipiter nisus |  |
| Ďateľ veľký | Dendrocopos major | Obec |
| Ďateľ hnedkavý | Dendrocopos syriacus | Obec |
| Straka čiernozobá | Pica pica | Hojná |
| Škorec lesklý | Sturnus vulgaris | ovoc. Záhrady |
| Chochlačka sivá | Aythia ferina | Pri jazerách |
| Chochlačka vrkočatá | Aythia fuligula | Pri jazerách |
| Vrana túlavá -šedivka | Corvus corone | Hojná |
| Sýkorka bielolíca | Parus major | Všade |
| Pipíška chocholatá | Galerida cristata | Hosp. dvor družst. |
| Drozd čvíkotavý | Turdus pilaris | V obci |
| Drozd čierny | Turdus merula | Brehové porasty |
| Belorítka domová | Delichon urbica | Opustené hniezda |
| Žlna sivá | Picus canus | Štrkovisko |
| Rybár riečny | Sterna hirundo |  |
| Bučiačik močiarny | Xobrychus minutus | Štrkovisko |
| Žltochvost domový | Phoenicurus ochruros | V obci |
| Pinka lesná | Fringilla coelebs | breh. Porasty |
| Kolibkárik čipčavý | Phylloscopus collybita | breh. Porasty |
| Trasochvost biely | Motacilla alba | Všade |
| Sýkorka bielolíca | Parus major | Všade |
| Sýkorka belasá | Parus caeruleus | Obec |
| Lastovička domová | Hirundo rustica | Rumoviská, ruder.spoločenstvá |
| Stehlík pestrý | Carduelis carduelis | sídla, remízky |
| Stehlík konopiar | Carduelis cannabina | les, sad, lúky |
| Pinka lesná | Fringilla coelebs | sídlo a okolie |
| Vrabec domový | Passer domesticus | sídlo a okolie |
| Vrabec poľný | Passer montanus |  |

Cicavce:

| 1 | Jež bledý | Erinaceus concolor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Krt obyčajný | Talpa europaea |  |
| 5 | Hraboš poľný | Microtus arvalis |  |
| 6 | Potkan obyčajný | Rattus norvegicus |  |
| 7 | Myš domová | Mus musculus |  |
| 8 | Zajac poľný | Lepus europaeus |  |

Ryby:

| 1 | Pstruh potočný | Salmotrutta morpha fario |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jalec obyčajný | Leuciscus leuciscus |  |
| 3 | Jalec hlavatý | Leuciscuscephalus |  |
| 4 | Čerebľa obyčajná | Phoxinus phoxinus |  |
| 5 | Podustva obyčajná | Chondrostoma nasus |  |
| 6 | Hrúz obyčajný | Gobio gobio |  |
| 7 | Mrena obyčajná | Barbus barbus |  |
| 8 | Belička obyčajná | Alburnus alburnus |  |
| 9 | Ploska pásavá | Alburnoides bipunctatus |  |
| 10 | Slíž obyčajný | Noemacheilus barbatulus |  |
| 11 | Lopatka dúhová | Rhodeus sericens amaris |  |
| 12 | Plž zlatistý | Sabanejewia aurata |  |
| 13 | Mrena stredomorská | Barbus meridionalis |  |

Obojživelníky a plazy

| 1 | Užovka obyčajná | Natrix natrix |  | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mlok obyčajný | Triturus vulgaris |  |  |  |
| 3 | Kunka obyčajná | Bombina bombina |  | E |  |
| 4 | Hrabavka škvrnitá | Pelobates fuscus | CH |  |  |
| 5 | Ropucha obyčajná | Bufo bufo | CH |  |  |
| 6 | Ropucha zelená | Bufo viridis | CH |  |  |
| 7 | Rosnička zelená | Hyla arborea | CH |  |  |
| 8 | Skokan zelený | Rana esculenta |  |  |  |
| 9 | Skokan hnedý | Rana temporaria |  |  |  |
| 10 | Jašterica obyčajná | Lacerta agilis | Ch |  |  |

Migračný koridor Hornádu:

Štrkovisko  leží v blízkosti migračného koridoru Hornádu, preto sa stáva zastávkou migrujúceho vtáctva koridorom Hornádu, ale aj významným hniezdiskom týchto ohrozených druhov vtákov: bučiačik močiarny, rybárik riečny, bocian biely, bocian čierny, rybár riečny, žlna sivá. Počas migračného obdobia sa tu vyskytujú aj dva celosvetovo ohrozené druhy: orliak morský (Haliaetus albicilla) a orol kráľovský (Aquila  helaca).

Pri ramene Hornádu pri Ždani sa vyskytuje kalužiak perlavý (Tringa ochropus) a svrčiak zelenkavý (Locustelal naevia). Pri ramane Hornádu pri Gyňove sa vyskytuje kulík riečny(Charadrius dubius).

V celom migračnom koridore a štrkoviskách je v migračnom období predpoklad výskytu  tisícov kusov migračného vtáctva. Ide najmä o kačicu divú, kačicu chrapkavú, potápku hnedú, čajku smejivú, orliak morský, hus piskľavá, hus siatinná, kamenár strakatý, lastúrničiar strakatý, žeriav popolavý, trasochvost horský, trasochvot žltý, potáplica žltozobá, kormorán veľký, volavka striebristá, labuť spevavá, kazarka hrdzavá, chocholačka bielooká, kaňa močiarna, kaňa sivá, kršiar rybožravý, kalužiar močiarny, rybár čierny, rybár bahenný, rybár bielokrídly, myšiarka močiarna, potápka čiernokrká, labuť hrbozobá, kačica hvízdavá, kačica ostrochvostá, kačica lyžičiarka, potápač dlhozobý, potápač biely, čajka sivá, čajka trojprstá, čajka malá, fúzatka trsťová.

Zo severných migrantov sú to chocholačku morskú (Aythia marila), kačica ľadová (Clangula hyemalis), potáplica severská (Gavia artica), potápač veľký (Mergus merganser) a Hlaholka severská (Bucephala clangula).

Veľké jazero Čaňa

Hniezdi tu bučiačik močiarny, slepočka zelenonohá a trsteniarik močiarny, migruje rybár čierny,  rybár riečny

### 2.11.7 Koeficient ekologickej stability

Klasifikácia územia a jeho ekologické hodnoy predstavuje diferenciáciu územia podľa vybraných kritérií. Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom podľa vzťahu:

Pop.ESop+PZA.ESZA + PTT.ESTT + PLE.ESLE + PVO.ESVO+ PZP.ESZP +POSP.ESOSP

SES= ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPKÚ

Kde   POP  -  plocha ornej pôdy v katastrálnom území = 588,18ha

SOP  -  ekologický stupeň ornej pôdy (priemerná hodnota je 0,77)

PZA   -  plocha záhrad = 42,4 ha

ESZA -  ekologický stupeň záhrad (3,0)

PTT    -  plocha trvalých trávnatých porastov = 57,71 ha

ESTT  - ekologický stupeň trvalých trávnatých porastov (4,0)

PLE    - plocha lesov =  0,0  ha

ESLE  - ekologická stabilita lesa (5,0)

PVO   - plocha vodných plôch  153,49 ha

ESVO - ekologický stupeň vodných plôch (4,0)

PZP   - plocha zastavaného územia  = 112,56 ha

ESZP - ekologický stupeň zastavaného územia (1,0)

POSP - ostatná plocha =  201,17 ha

ESOSP- ekologický stupeň ostatných plôch (0,50)

CPKÚ -celková plocha katastrálneho územia = 1155,51 ha

SES -  stupeň ekologickej stability

1687,05

SES = ------------------ = 1,46

1155,51

Na základe tejto klasifikácie sme získali priemernú hodnotu stupňa ekologickej stability za celé katastrálne územie. Táto hodnota vyjadruje kvalitatívnu mieru ekologickej stability. Hodnota stupňa ekologickej stability 1,46 nám vyjadruje, že územie Čane má plochy ekologicky veľmi málo až málo stabilné, čomu zodpovedá ES 1 až 2. Zvýšenie ekologickej kvality skúmaného územia podľa R-ÚSES:

Ekologickú kvalitu územia je možné podľa R – ÚSES zvýšiť za predpokladu, že že časť suchej ornej pôdy bude transformovaná na  TTP, resp. zalesnená.  V rámci pozemkovej úpravy doporučujeme spracovať nové technicko-hospodárske úpravy pozemkov. Plochy pre  potrebnú transformáciu ornej pôdy  podľa R-ÚSES:

| Plocha ornej pôdy na transformovanie | Plocha katastrálneho územia | Stupeň ekologickej stability súčasný | Stupeň ekologickej stability navrhovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 241,5 | 1155,51 | 1,46 | 2,08 |

### 2.11.8 Priemet regionálneho ÚSES

Spracovávaný lokálny  ÚSES Čaňa sa odvíja od ÚSES-u okresu Košického regiónu spracovaného v roku 1994. Základné poznatky z R - ÚSES-u boli doplnené a upresnené terénnym prieskumom. Z prvkov R - ÚSES-u sa do riešeného územia premietli nasledovné:

a. regionálne biocentrum Sútok Olšavy a Hornádu

s rozlohou 36 ha nepatrí priamo do riešeného územia, ale sa nachádza v bezprostrenej blízkosti jeho hraníc, preto má vplyv na riešené územie.   Priamo v riešenom území sa regionálne biocentrum nenachádza.

b. regionálny biokoridor Hornád

so zachovalými   brehovými porastami Hornádu, vďaka ktorým predstavuje významný ekostabilizačný prvok v poľnohospodárskej krajine. Tento hydrický biokoridor s rôznou šírkou, tečúci hranicou katastrálneho územia  tvorí základ kostry lokálneho ÚSES. Periodicky vyliate vody majú význam pre migrujúce druhy vtáctva rodu Chlidonias.  Druhy migrujúceho vtáctva sú uvedené  v kapitole databanka živočíchov.

Zoologické genofondové plochy v katastrálnom území:

Patria tu rieka Hornád a jazerá Čaňa. Ich popis je v kapitole databanka živočíchov. Riešené územie patrí do sosiregiónu Košická kotlina, oblasti západokarpatskej flóry, obvodu vnútrokarpatských kotlín. Klimaticky je ovplyvňovaná kontinentálnou klímou. Potenciálna vegetácia v klimaxovom štádiu bola prezentovaná dubovo-hrabovým lesným spoločenstvom na  vlhkých miestach s dominanciou vlhkomilných druhov. V súčasnosti tento sosiekoregión je najviac pomenený činnosťou človeka.  Lesné spoločenstvá sa zachovali len ako fragmenty a lužné, resp. mokraďné biotopy boli prevažne meliorované.

Na základe charakteristík geologických pomerov kvartérnych sedimentov, klimatických charakteristík a charakteristík o biote sú v katastrálnom území vyčlenené dve biochory. V naslediujúcej tabuľke sú definované ich základné abiotické a biotické charakteristiky:

| Čislo biochoryv r-ÚSES | 23 | 28 |
| --- | --- | --- |
| Názov biochory | Niva Hornádu a Torysy | Košická rovina |
| Geológia | Holocénne nivné sedimenty | Štrky a vápence miocénneho neogénu, kvartérne sedimenty |
| Kvartér | Fluviálno-nivné sedimenty, holocén | Fluviálne sedimenty stredných terás |
| Reliéfotvorné procesy | Fluviálna akumulácia | Slabý fluviálny erózny proces s miernym pohybom svahových hmôt |
| Geomorfológia | Reliéf poriečnych nív | Reliéf zvlnených riečnych terás |
| Klimatická oblasť | Teplá, mierne vlhká s chladnou zimou | Teplá, mierne vlhká s chladnou zimou |
| Pôdne typy | Nivné pôdy | Hnedozeme |
| Potenciálna vegetácia | Jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy | Dubovo-brestové lesy |
| Typy súčasnej krajiny | Oráčinová | Oráčinová |

### 2.11.9 Kostra miestneho ÚSES Čaňa

V katastrálnom území Čaňa  sa lokálne nachádzajú tieto prvky kostry ÚSES:

I. biocentrum – plochy pri starom jazere

sa nachádzajú v rekreačnej oblasti. Jazero vzniklo ťažbou štrku. Plocha biocentra je takmer nedotknutá, zamokrená, na 80 % zarastená tŕstím, okolo ktorého rastú vŕby. Je zoologickou genofondovou plochou. Vytvára veľmi dobré podmienky na úkryt aj potravu pre vtáčie druhy a život obojživelníkov. Tým, že hladina vody je kolísavá v závislosti od ročného obdobia, je menej navštevovaná.

II.  biocentrum

sa nachádza cca 100 m od predchádzajúceho biocentra, má podobný charakter,  od I. biocentra je oddelený železnicou a miestnou komunikáciou.  V tomto biocentre je stála vodná hladina, je väčšie a menej rušené. Sú tu vytvorené podmienky pre väčší počet živočíchov.  Potenciálnym nebezpečenstvom je blízkosť hospodárskeho dvora družstva, odkiaľ môže nastať únik močovky. Zvyšných 80 % okolia biocentra tvorí orná pôda.

Zoologické genofondové plochy v katastrálnom území:

patria tu jazerá Čaňa západne od železničnej stanice a a významnejšie jazero východne od zastavaného územia obce. Ich popis je v kapitole databanka živočíchov. Význam týchto genofondových plôch je okrem stáleho genofondu najmä pre migrujúce vtáctvo v zimných a jarných mesiacoch. Pokiaľ hladina jazier nezamrzne, vtáctvo sa zdržuje najmä v týchto lokalitách, potom sa presúva na rieku Hornád.

Lokálne biokoridory

V riešenom území sú 2 lokálne biokoridory.

I. biokoridor

spája obe biocentrá s regionálnym biokoridorom Hornád a genofondovou plochou jazera západne od železničnej stanice cez biokoridor tvorený starým – rekreačným jazerom Čaňa.

II. biokoridor

je tvorený najmä pásmi brehových porastov pozdĺž bývalých ramien Hornádu , v sezóne naplnených vodou, spája genofondovú plochu jazero východne od obce s regionálnym biokoridorom Hornád.

Zloženie biokoridorov pozostáva najmä z rôznyh druhov vŕb, jelší a topoľa osikového.

V bylinnom podraste  biokoridorov sa vyskytujú tieto druhy :

| Lipkavec močiarny | Galium palustre |
| --- | --- |
| Ostrica pobrežná | Carex riparia |
| Pichliač močiarny | Cirsium palustre |
| Pŕhľava dvojdomová | Urtica dioca |
| Mäta dlholistá | Mentha longifolia |
| Netýkavka nedotklivá | Impatiens noli-tangere |

Jestvujúce biokoridory navrhujeme v chýbajúcich častiach dosadiť pôvodnými druhmi porastov.

Môžeme konštatovať, že jednotlivé biokoridory sú preťaté prieťahom ciest III. triedy  a železničnou traťou, čo znižuje migračné možnosti zvery.

### 2.11.10 Negatívne javy a stresové faktory

V riešenom území sme zistili nasledovné negatívne javy a stresové faktory:

- erózia pôdy najmä na veľkých honoch a na svahoch

- cestná a železničná doprava predstavuje líniovú bariéru

- početné skládky TKO a stavebného odpadu najmä v brehovom poraste jazier

- ťažba štrkov , najmä počas migrácie vtáctva

- znečistené jazero z vypúšťaných  odpadových vôd rekreačných chát

### 2.11.11 Návrh opatrení a náhradná výsadba

V zastavanom území obce navrhujeme:

- v obci doplniť zeleň v športovom areáli, v areáli základnej školy a na navrhovanom cintoríne

- doplniť zelené plochy pozdĺž miestnych komunikácií

V katastrálnom území navrhujeme:

- doplniť brehové porasty v plochách navrhovaných lokálnych biokoridorov z existujúcich priľahlých brehových porastov. Ide  najmä o plochy vedľa jazier, Hornádu a komunikácií (možnosť náhradnej výsadby za vyrúbané stromy) tak, aby došlo k prirodzenému funkčnému prepojeniu jednotlivých miestnych biokoridorov

v jazerách vytvoriť umelé ostrovčeky pre hniezdenie rybára riečneho

obmedziť práva poľovníctva hlavne na genofondových plochách počas jarnej a zimnej migrácie vtáctva

po obvode hospodárskeho dvora družstva a priemyselnej zóny dosadiť izolačnú zeleň

veľké hony ornej pôdy rozparcelovať na menšie  a orbu  robiť zásadne po vrstevniciach

likvidovať živelné skládky TKO  a nezavážať mokriny odpadom

realizovať len nevyhnutný výrub stromov v brehových porastoch  jazier a bývalých ramien Hornádu a to na základe súhlasu príslušného orgánu OPaK

v močaristej pôde v jestvujúcich biocentrách  v maximálnej miere zachovať prirodzenú vegetáciu

pri rekultivácii vyťaženej plochy východne od železničnej stanice ponechať vegetáciu lemujúcu túto plochu a ešte ju rozšíriť do rekultivovaného územia

vypracovať nové hospodársko-technické úpravy pozemkov

Povolené aktivity v biocentrách a biokoridoroch:

- na rekreáciu naďalej  využívať staré jazero v západnej časti katastra,  pričom dbať na neznehodnocovanie  genofondu

Náhradná výsadba

plochy pre náhradnú  výsadbu  sú navrhnuté nasledovne:

- na ploche verejnej zelene v športovom areáli

- na ploche navrhovaného cintorína

- v areáli základnej školy

## Návrh verejného dopravného a technického   vybavenia

### 2.12.1Doprava a dopravné zariadenia

#### 2.12.1.1  Cestná sieť

Nadradená cestná sieť

Obec Čaňa je na celoštátnu cestnú sieť napojená prostredníctvom cesty III. triedy č.06821 Skároš – Čaňa – Barca, kde sa táto pripája na cestu I. triedy č. 68 Košice –Miškolc. Druhou hlavnou spojovacou cestou obce je cesta III. triedy č. 06825, ktorá spája obec Čaňa cez cestu I/68 s Haniskou a južným priemyselným obvodom VSŽ – Bočiar. Obe tieto dopravno – spojovacie cesty patria do tzv. doplnkovej cestnej siete v základnej kategórii C – 7,5/70.

Do základnej uličnej siete obce sa ďalej  radia spojovacie prípojky ciest III. triedy č. 06826 k železničnej stanici a cesta č. 06823 Čaňa – Gyňov.

Vývoj intenzity dopravy ako aj podiel nákladnej dopravy na celkovej dopravnej zaťaženosti uvedených ciest v obci prebiehal v takomto vývoji:

| ceta č. | r. 1990 | r. 1995 | r. 2000 | r. 2015 | prognóza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - úsek | poč.voz./24 hod. | z toho podiel NA v % | poč.voz./24 hod. | z toho podiel NA v % | poč.voz./24 hod. | z toho podiel NA v % | poč.voz./24 hod. | z toho podiel NA v % |
| III/ 06821 Geča-Čaňa | 3 583 | 51,6 | 2 377 | 29,5 | 3 265 | 32,5 | 3 454 | 31,1 |
| III/ 06821 Čaňa-Ždaňa | 1 561 | 46,0 | 1 587 | 33,6 | 2 455 | 30,7 | 2 599 | 29,3 |
| III/ 06825 I/68 Čaňa-Haniska | 1 824 | 53,0 | 1 906 | 40,5 | 2 671 | 22,8 | 2 842 | 21,9 |

Z uvedenej prognózy  vyplýva pokles až stagnácia dopravnej zaťaženosti vplyvom poklesu hospodárskej činnosti. Prudký pokles nákladnej dopravy nevyvážil v celkovej dopravnej zaťaženosti ani nárast osobnej automobilovej dopravy. Pozitívom tejto skutočnosti je výrazný pokles negatívnych vplyvov  dopravy na priľahlú obytnú zástavbu. Vývoj zaťaženosti ďalej preukázal, že súčasná kategória týchto ciest, t.j. C7,5/70 bude vyhovovať aj k roku 2015.

Pre  odstránenie najzávažnejšej dopravnej závady v obci – úrovňového železničného priecestia cesty III/06825 smerom na Hanisku s medzinárodnou železničnou traťou Košice – Miškolc – Budapešť navrhujeme ponechať územnú rezervu pre výstavbu cestného nadjazdu v priestore južne od dnešného priecestia. Navrhované riešenie minimalizuje asanáciu jestvujúcich objektov, umožňuje etapovitú výstavbu za prevádzky a zabezpečuje nerušené napojenie predstaničného  aj zastaničného priestoru – nákladový obvod stanice.

Rozvoj obce východným smerom postupne vyšpecifikoval charakter existujúcej miestnej komunikácie “ Mierovej  ulice”, ktorá sa stáva zbernou komunikáciou s vyústením v južnej a severnej časti do cesty III/06821.  Navrhovaná kategória MZ 8/50 v severnej časti (od križovania Zimná až po Košickú cestu )  z priestorových dôvodov musí byť redukovaná na MOK – 7,5/40.

#### 2.12.1.2  Obslužné a prístupové komunikácie

Súčasná sieť miestnych komunikácií má pomerne pravidelný sieťový tvar charakteristický pre rovinaté územie.

Návrh

Miestne obslužné komunikácie navrhujeme dobudovať do kategórie  MOK - 7/40 (šírka vozovky 6,0 m), s odvodnením do záchytných rigolov.

Nové lokality bývania vo východnej časti obce navrhujeme sprístupniť cez Mlynskú ulicu, ulicu SNP a Zimnú ulicu. Napojenie navrhujeme obslužnými komunikáciami v kategórii MO 8/40 redukovanej na MOK 7,5/40, t.j. s vozovkou šírky 6,0 m. Požadovaná šírka uličného priestoru je 12,0 m. Vnútorné prístupové komunikácie pre zástavbu rodinných domov vyžadujú minimálnu šírku uličného priestoru 10,0 m. Zásady dopravného sprístupnenia, napojenia siete miestnych komunikácií, vrátane zabezpečenia rozhľadových pásiem v križovatkách sú zrejmé z výkresu č. 2. Prístupové komunikácie s jednostrannou zástavbou  navrhujeme v kategórii MOK 4,0/30 s výhybňami, resp. s obratiskom.

#### 2.12.1.3  Komunikácie pešie a cyklistické

Pešie komunikácie sú v obci vybudované  v obmedzenom rozsahu, najmä pozdĺž ciest III. triedy a pri niektorých nových miestnych komunikáciách. Cyklistické chodníky v obci nie sú vybudované.

Prieťah ciest III. triedy  s veľkým podielom priebežnej aj nákladnej dopravy cez centrum obce vytvára nežiadúce kolízie  s chodcami aj cyklistami.

Návrh

Pozdĺž ciest III triedy navrhujeme dobudovať obojstranne pešie chodníky v min. šírke 2,0 m. Pozdĺž miestnych komunikácií navrhujeme dobudovať  jednostranný chodník šírky 2,0 m. Pešie komunikácie navrhujeme s bezprašnou živičnou úpravou.

Cyklistickú dopravu navrhujeme viesť od Geče smerom na Hanisku po navrhovanej komunikácii od kríža k železnici.  Pozdĺž ciest III. triedy navrhujeme cyklistický chodník o šírke 1,5 m súbežne s cestou v spoločnom telese s chodníkom s optickým rozlíšením trasy pre peších a cyklistov. Pre vnútornú obslužnú sieť osobitné cyklochodníky vzhľadom na nízku dopravnú záťaž nenavrhujeme.

#### 2.12.1.4  Parkovacie a odstavné plochy

V obci sú vybudované parkovacie a odstavné plochy v centre pri nákupnom stredisku, pri zdravotnom stredisku a pri sporiteľni.  V ostatných polohách sa parkuje priamo na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, manipulačných a hospodárskych  plochách.

Návrh

Nápočet potreby parkovacích miest bol vykonaný podľa ukazovateľov normy STN 736110 pre občiansku vybavenosť a  s použitím redukčných koeficientov: ka = 0,875, kv = 0,4, kp = 0,8 a kd = 1,0) k = 0,28

Navrhované kapacity :

| druh vybavenosti (stav + návrh) | počet merných jednotiek spolu (exist + návrh) | ukazovateľ 1 park. miesto na mernú jednotku | redukovaná potreba počtu parkovacích miest |
| --- | --- | --- | --- |
| školy - základné + materské stredné a umelecké | 800 žiakov 60 žiakov | 45 žiakov 20 žiakov | 7 1 |
| kultúra - kultúrny dom + knižnica kino | 500 stol. 250 stol. | 4 stol. 4 stol. | 35 18 |
| šport. zariadenia | 400 návšt. | 10 návšt. | 40 |
| zdravotné zariadenia + lekáreň | 1300 m2 úž.pl. | 70 m2 úž.pl. | 6 |
| sociál. starostlivosť – dom dôch. | 100 lôž. | 20 lôž. | 2 |
| obchody – komerč. vybavenosť | 1000 m2 úž.pl. | 20 m2 úž.pl. | 14 |
| ubytovanie | - | - | - |
| stravovanie | 296 stol. | 5 stol. | 17 |
| administratíva – pošta, obec. úrad, sporiteľňa, polícia | 930 m2 úž.pl. | 25 m2 úž.pl. | 11 |
| 2 kostoly cintorín | 300 osôb 25 800 m2 | 20 osôb 700 m2 | 5 10 |
| celková potreba park. miest pre OV |  |  | 166 |

V zastavanom území navrhujeme parkovacie kapacity v rozsahu 326 parkovacích miest, z toho:

- parkoviská  v centre obce				91  park. miest

- parkoviská pred železničnou stanicou		15  park. miest

- pri cintoríne + komerčná vybavenosť		80  park. miest

- pri šport. areáli + komerč. vybavenosť	           140 park. miest

Vo výrobných a skladových areáloch a v areáloch výrobných služieb navrhujeme zabezpečiť parkovacie miesta na vlastných pozemkoch v závislosti od počtu pracovných príležitostí a spôsobu dochádzky do práce. Pre komerčnú vybavenosť (obchody, služby) sú prevádzkovatelia týchto zariadení povinní zabezpečiť parkovacie plochy na vlastných pozemkoch.

Odstavné plochy pre vozidlá obyvateľov navrhujeme na pozemkoch rodinných, alebo bytových  domov a to predpisom bytového štandardu pre novú zástavbu v pomere 1 garáž pre 1 byt.

Pre pasantných návštevníkov Čaňanských jazier je potrebné zabezpečiť parkovacie plochy na jestvujúcom záchytnom parkovisku.

Pri uvažovanej priemernej letnej dennej návštevnosti 900 pasantov a uvažovanej deľbe dopravnej práce :

33 % t.j. 300 osôb hromadnou dopravou: 	20 % ŽSR ....................... 	180 osôb

8 % SAD + MHD............ 	  70 osôb

5 % cyklisti + peší.......... 	  50 osôb

67 % t.j. 600 osôb individuálnou dopravou s priemernou obložnosťou 3,2 osôb/voz a koeficientom využiteľnosti 1,05 pre dlhodobé parkovanie vyžaduje záchytné parkoviská s kapacitou 180 park. miest

Pre ubytovaných rekreantov navrhujeme ďalšie parkovacie miesta, pokiaľ nebudú riešené individuálne:

222 súkromných chát				250 park. miest

6 podnikových chát				  10 park. miest

hotel Pláž					  15 park. miest

20 chalúp					  20 park. miest

autocamping					  15 park. miest

Spolu potreba  pre ubytovaných návštevníkov   310 park. miest

Zariadenia služieb motorizmu

Pre služby motorizmu navrhujeme plochu 0,32 ha západne od cesty III/06821  pri vstupe do obce od Geče.

#### Osobná autobusová a železničná doprava

Autobusová doprava

Obec je na prímestskú autobusovú dopravu napojená prostredníctvom troch priebežných zastávok SAD. Osobnú hromadnú dopravu prímestského charakteru prevádzkuje závod SAD Košice. Autobusové spoje smerujú do do Košíc a do VSŽ.

Izochróna pešej dostupnosti zastávok do 600 m pokrýva asi 75 % zastavanej plochy územia obce. Vzhľadom na to, že súčasná vnútorná uličná sieť bez radikálnej prestavby neumožňuje prevádzku pravidelnej autobusovej dopravy, pešia dostupnosť navrhovaných lokalít bývania bude cca 800 až 1000 m.

Pešia dostupnosť od rekreačných priestorov Čaňanských jazier k autobusovej zastávke na ulici Osloboditeľov je 1000 až 1500 m.

Návrh

- jestvujúce zastávky SAD navrhujeme ponechať  a doplniť  o zastávku pri športovom areáli.

- párové (obojstranné) zastávky navrhujeme upraviť o zastávkový pás s nástupnou hranou

Železničná doprava

Na železničnú osobnú dopravu je obec napojená jednokoľajnou elektrifikovanou železničnou traťou Košice – Čaňa – Hidasnémeti MÁV. Tento úsek je súčasťou trate celoštátneho a medzinárodného významu a ako severojužný tranzitný koridor Muszyna PKP – Plaveč – Prešov – Kysak – Košice – Košice – Hidasnémeti MÁV  je zaradená do dohody AGTC ako trasa E 30/1.

Objekt železničnej stanice v Čani si vyžaduje rekonštrukciu.

Návrh

- pre železnicu navrhujeme 5 m široký koridor na rozšírenie železničnej trate na dvojkoľajnú a úpravu smerového vedenia trate na návrhovú rýchlosť 120 km/hod. s polomerom 1000 m.

- predpokladá sa hlavne nárast tranzitnej nákladnej dopravy. Nárast osobnej dopravy sa predpokladá v súvislosti so zavádzaním Integrovaného dopravného systému (IDS) prímestskej dopravy Košíc . Napojenie na IDS sa predpokladá hlavne na centrum Košíc  a VSŽ.   V tejto súvislosti výhľadovo bude potrebné rekonštruovať železničnú stanicu, vybudovať jej peronizáciu a upraviť prednádražný priestor s rezervou pre prípadnú otočku prímestských autobusov SAD, pretože terajšia pešia dostupnosť železničnej stanice z centra obce je 1000 až 1500 m, z okrajových polôh až 3000 m.

#### Negatívne účinky hluku z dopravy

Vyhodnotenie hlukovej situácie bolo urobené  podľa  platných Metodických pokynov SK - VTIR Bratislava z roku 1984 „ Na znižovanie škodlivých účinkov hluku v osídlení“ s vyhodnotením hlukovej situácie pre úroveň územného plánu obce podľa vyhlášky MZ - SSR č. 14/1977 Zz.

Podkladom pre výpočet hlukovej záťaže boli výhľadové dopravno - technické údaje z dopravných prognóz Slovenskej správy ciest .

Podľa uvedenej vyhlášky je najvyššia prípustná hodnota dennej ekvivalentnej hladiny hluku vo  vonkajšom priestore 60 dB(A) a pozdĺž hlavnej prístupovej cesty a železničnej trate 65 dB(A). Izofóny týchto hodnôt hluku vedené pozdĺž dopravných trás určujú vlastné hlukové ochranné pásmo obytnej zástavby oproti dopravným trasám. Osobitne chránené objekty škôl, zdravotných zariadení a podobne vyžadujú úroveň do 55 dB(A). Izofóny týchto hodnôt hluku vedené pozdĺž dopravných trás určujú vlastné hlukové  ochranné  pásmo  obytnej   zástavby   v merítku  riešenia   ÚPN - Z a sú zakreslené vo výkrese

v M 1 : 2000.   Metodika výpočtu a zobrazenia hlukovej situácie pre daný stupeň ÚPN - Z a merítko mapy generalizujú vplyvy hlukových tieňov od bariér zo zástavby, zelene  a   konfigurácie terénu.

Výpočet izofón ekvivalentnej hladiny hluku z automobilovej dopravy na očakávaný stav dopravnej záťaže v roku 2015 v  trase ciest III tr. a zo železničnej dopravy

| Technické vstupy a hodnoty - stav k r. 2015 Čaňa | cesta III/06821 Geča – Čaňa | cesta III/06821 Čaňa – Ždaňa | cesta III/06825 Čaňa- križ. I/68 (Haniska) | žel. trať Košice – Čaňa (stanica Čaňa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| priemerná denná intenzita | 3 454 voz./deň | 2 599 voz./deň | 2 842 voz./deň | 45 vlakov/deň |
| priemerná hod. intenzita | 200 voz./hod. | 151 voz./hod. | 165 voz./hod. | 4 vlakov/hod. |
| faktory výpočtu „v“ podiel NA v %, stúpanie trasy v % | 60(50) km/h 31,1% F1 = 2,99 0,6% F2 = 1,04 F3 = 1,00 | 50(45) km/h 29,3% F1 = 2,86 0,5% F2 = 1,03 F3 = 1,00 | 50(45) km/h 21,64% F1 = 2,31 1,0 % F2 = 1,07 F3 = 1,00 | 60 km/hod. F4 = 0,6 F5 = 1,0 F6 = 1,0 |
| výpočtová veličina X | 622 voz./hod. | 445 voz./hod. | 408 voz./hod. | 336 vl./hod. |
| základná ekvivalentná hladina hluku Laeq (7,5 m od osi komunik.) | 67,94 dB(A) | 66,48 dB(A) | 66,11 dB(A) | 65,3 dB(A) |
| vzdialenosť izofón v metroch od zdroja |  |  |  |  |
| izofóna 70 dB(A) v m | - | - | - | - |
| izofóna 65 dB(A) v m | 16 | 11 | 10 | 8 |
| izofóna 60 dB(A) v m | 50 | 37 | 34 | 28 |
| izofóna 55 dB(A) v m | 139 | 105 | 98 | 82 |

Situačné zobrazenie izofón  očakávaného stavu k r. 2015 v mape 1 : 2 000 preukazuje, že napriek výraznému poklesu podielu nákladnej dopravy bude nadmerným hlukom nad 60 dB(A) zasahovaná zástavba rodinných domov pozdĺž cesty III/06825 ul. Osloboditeľov, časť zástavby na   Košickej ceste (pri cintoríne), v menšej miere časť Košickej cesty v úseku od križovatky Košická – Gyňovská  po križovatku Košická – Mierová – až po Mlynskú. Na tomto úseku nevyhovuje hlukové zaťaženie pre objekty ZŠ Ždaňa. Tieto objekty  navrhujeme rekonštruovať s protihlukovými stavebnými úpravami.

### 2.12.2 Vodné  hospodárstvo

#### 2.12.2.1  Zásobovanie vodou

Obec Čaňa nemá vybudovaný celoobecný vodovod. Objekty rodinných domov, bytových domov a občianskej vybavenosti  ako škola, nákupné stredisko, zdravotné stredisko, športový areál a ďalšie majú vodovod z vlastných studní. Podobne výrobné zariadenia  v obci majú vlastné studne. Kvalita vody v studniach nezodpovedá požiadavkám platnej STN 757111 „Pitná voda“ pre vysoký obsah dusičnanov, dusitanov, chloridov a pre mikrobiologické znečistenie.  To ukazuje na nepriaznivý vplyv  žúmp na spodnú vodu v obci.

V katastrálnom území Čane sa nenachádza žiadny známy zdroj vody, ktorý by bolo možné využiť na zásobovanie obce pitnou vodou.  Najbližšie využívané zdroje pitnej vody sú v katastri susednej obce Gyňov. Tieto slúžia pre potreby VSŽ.

Zásobovanie pitnou vodou bude z košického mestského vodovodu. V súčasnosti prebieha výstavba zásobovacieho potrubia DN 150 PVC od obce Valaliky po základnú školu v Čani na prednostné zásobovanie školy nezávadnou pitnou vodou. Z tohoto potrubia DN 150 PVC s kapacitou 17,5 l/s pri v = 1 m/s bude možné zásobovať aj obec v rozsahu 60 % domácností do času vybudovania celoobecných rozvodov.

Návrh

Výhľadová potreba vody  je stanovená na základe úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 z 29.2.2000.  Špecifická potreba podľa uvedenej  úpravy bola vyčíslená v množstve 180 l/os./deň včítane predpokladaných strát na rozvodnej sieti.

Výpočet potreby vody pre 5 500 obyvateľov k roku 2 015:

QP  = VVR . 5 500 = 180. 5 500 = 990 m3/deň = 11,46 l/s

Qmax.  = QP. kd = 990  1,4  = 1 386 m3/deň = 16,04 l/s

Qh.  = Qmax. kh = 1386 . 1,8 = 2 494,8 m3/deň = 28,8 l/s

Potrebné Qhod. = 28,8  l/s si v budúcnosti vyžiada zdvojenie zásobovacieho potrubia DN 150 PVC, alebo jeho rekonštrukciu na väčší profil.

Akumulácia

Potrebná akumulácia podľa noriem STN 63 6650 - Vodojemy čl. 14 má byť 60 - 100 % Qmax.

Potrebná akumulácia je zabezpečená v košickom mestskom vodojeme Červený rak I.

Tlakové pomery:

Kóta terénu pri základnej škole				174  m n.m.

Kóta min. hlad. vo vodojeme Červ. rak I.		254  m n.m.

Výškový rozdiel – hydrostatický pretlak	                          80  m v. s.

Odpočet strát tlaku v potrubí				  16 m

Hydrodynamický pretlak 				  64 m

Výška 4 poschodovej budovy školy a bytovky		  15 m

Požiarne prevýšenie vodného prúdu			  10 m

Potrebný hydrostatický pretlak                               	  25 m v.s.

Potrebný hydrodynamický pretlak   25 m v. s., t.j. 0,25 MPa pri najvyššom objekte v obci bude zabezpečený.

Podľa STN 73 6620  čl. 23 uvedenej STN hydrodynamický pretlak  vo vodovodnej sieti v mieste napojenia prízemnej zástavby má byť väčší, ako 0,25 MPa, najmenej 0,15 MPa.

#### 2.12.2.2  Kanalizácia

Obec Čaňa má čiastočne vybudovanú splaškovú kanalizáciu, ktorá je v správe obce. Doteraz je na kanalizáciu napojená škola, nákupné stredisko, zdravotné stredisko, v bytovkách  a v rodinných domoch asi 60 % obyvateľstva, čo z počtu 4 730 obyvateľov predstavuje 2 820 obyvateľov. Zvyšné rodinné domy a občianska vybavenosť sú vybavené žumpami, ktoré sa pravidelne vyvážajú na ČOV Čaňa.

Podľa merania splaškových vôd na ČOV pritieklo v roku 1997 zhruba 72 tis. m3 znečistených vôd, to znamená spotrebu vody 70 l/os/deň. Takéto malé množstvo  vôd a nízky ukazovateľ spotreby vody vyplýva z využívania studní, keďže v obci nie je vodovod.

Jestvujúca kanalizačná sieť

Hlavný kanalizačný zberač je z potrubí TZR DN 600 – 400. Ostatná kanalizačná sieť je z potrubí PVC DN 300. Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody a na rovinaté územie kanalizácia má minimálny  sklon.  V súčasnosti je v prevádzke 5 čerpacích staníc. ČOV sa nachádza južne od obce, mimo inundačné pásmo Hornádu za ochrannou hrádzou, ktorá ju chráni proti záplavám. ČOV typu Sigma–Prefa  - stavebnicová bola uvedená do trvalej prevádzky  v roku 1996.

Projektovaná kapacita ČOV je 1 600 m3/deň, t.j. 18,6 l/s pre 5 000 EO. Projektovaná čistiaca účinnosť technológie 90 % BSK5

Technológia čističky je mechanicko-biologická s nútenou sedimentáciou a stabilizáciou kalov. Priemerné zaťaženie v r. 1 997 bolo 200 m3deň-1, t.j.  2,3 ls-1, čo je v porovnaní s projektovanou kapacitou veľmi nízke.  Dosiahnutá účinnosť v priemere 95 % BSK5  je vysoká z dôvodu  nízkeho zaťaženia technológie. Kaly sú biologicky aj chemicky čisté.  Splaškové vody ani kaly neobsahujú priemyselné znečistenie, pretože výrobné zariadenia nie sú na kanalizáciu napojené. Tie majú vlastné septiky a žumpy. Nezávadné kaly z ČOV sú využívané ako hnojivo na poliach v okolí obce.

Návrh

K roku 2015 predpokladáme nárast obyvateľstva na 5 500 osôb. Zaťaženie ČOV vzrastie z doterajších 200 m3/deň na 1386  m3/deň (16,04 l/s).

Z  nariadenia vlády č. 281 Z.z. zo dňa 17. 9. 1998 vyplýva v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry chrániť koridor pre zberač skupinovej kanalizácie s ČOV v Čani (ČOV aj so zberačom kanalizácie v Čani je už v prevádzke). Navrhujeme chrániť koridor pre napojenie obce Geča, resp. Valaliky.

Nárast zaťaženia si vyžiada rozšírenie ČOV, s čím sa uvažovalo už pri voľbe typu a technológie terajšej ČOV. Pri rozšírovaní ČOV doporučujeme zmeniť technológiu ČOV.  Rozšírením ČOV k r. 2015 na 10 000 EO sa zabezpečí aj čistenie odpadových vôd z chatovej oblasti pri jazere a z obce Geča. Napojenie obce Valaliky si vyžiada ďalšie rozšírenie ČOV.

Rozšírenie kanalizácie do navrhovaných lokalít rodinných domov je riešené vo výkrese č. 3 – výkres verejnej technickej vybavenosti -vodné hospodárstvo.

Splaškové vody z chát pri jazere je možné odvádzať len do vodotesných žúmp. V súčasnosti je čistenie odpadových vôd v septikoch nepostačujúce.  K roku 2015 navrhujeme splaškové vody z chát odkanalizovať do ČOV.

#### 2.12.2.3  Vodné toky a plochy

Obec patrí do povodia toku Hornád, ktorý tečie východnou hranicou katastrálneho územia obce. Zastavané územie obce je proti záplavám chránené ochrannou hrádzou.

Povrchové a zrážkové vody

Bývalý miestny potok Myslavka odvádzajúci povrchové vody z centra obce bol zasypaný. V súčasnosti nie sú povrchové vody z územia obce odvádzané.

Voda v rekreačnom jazere je v súčasnosti v hygienicky nevyhovujúcom stave vplyvom vypúšťania splaškových vôd z okolitých chát priamo do jazera.

Návrh

Na odvedenie povrchových zrážkových vôd navrhujeme dažďovú kanalizáciu v spáde niekdajšieho potoka Myslavka v smere Mierová ulica – Nová ulica, športový areál, s vyústením do Mlynského potoka.

Rekreačné jazero navrhujeme revitalizovať, odtok vody z neho zabezpečiť obnovením rigolu, ktorý bol v uplynulých rokoch zasypaný.

V inundačnom území Hornádu navrhujeme plošnú rezervu pre bytovú výstavbu. Pred jej realizáciou bude potrebné zabezpečiť toto územie proti záplavám ochrannou hrádzou.

### 2.12.3	Energetika

#### 2.12.3.1  Zásobovanie elektrickou energiou

Energetická bilancia.

# Súčasný stav

Obec Čaňa je zásobovaná elektrickou energiou z distribučného VN vedenia č.325, ktoré je napájané z transformovne VSE TR 110/22 kV Haniska s možnosťou záskoku z TR 110/22 kV Košice – juh. VN vedenie č. 325 je prepojené spojovacím VN vedením v západnej časti obce aj s VN vedením č. 284 /TR Haniska – TR Budulov/.

Distribučný odber obce Čaňa je zabezpečovaný elektrickou energiou z nasledovných transformačných staníc 22/0.4 kV:

| Označenie / umiestn. | Typ TS, Výkon Tr. | Max. zaťaženie | Majiteľ, resp. spolumajiteľ |
| --- | --- | --- | --- |
| T 1- Mlynská ul. | C 2 a ½ 250 kVA | 124 kW, mer. r. 94 | VSE Košice |
| T 2- Pri kač. farme | C 2 a ½ 250 kVA | 222 kW, r.94 | VSE Košice |
| T 3- Zimná ul. | C 2 a ½ 400 kVA | 243 kW, r.94 | VSE Košice |
| T 4- Košická,sudár. | 4 stĺpová 250 kVA | 81 kW, r.94 | VSE Košice |
| T 5- Košická,cintorín | C 2 a ½ 250 kVA | 93 kW, r.94 | VSE Košice |
| T 6- Sídlisko Ervene | C 2 a ½ 400 kVA | 212 kW, r.94 | VSE Košice |
| T 7- Tichá ul. | C 2 a ½ 250 kVA | 160 kW, r.94 | VSE Košice |
| T 8- Pri žel.stanici | M 250 250 kVA | 141 kW, r.96 | VSE Košice |
| T 9- Pri ZPSV jaz. | M 160 100 kVA | nemerané | VSE Košice |
| T10- Pri rádiostan. | M 160 100 kVA | nemerané | VSE Košice |
| T11- Jazero,Ochr.pr. | C 2 a ½ 250 kVA | nemerané | VSE Košice |
| T12-Hotel Pláž | C 2 a ½ 160 kVA | nemerané | VSE Košice |
| T13- Základná škola | MTR 400 kVA | nemerané | VSE Košice |
| T14- Železničiar | M 400 160 kVA | nemerané | VSE Košice |

Ďalšie transformovne 22/0.4 kV v obci Čaňa sú veľkoodberateľské a nie sú predmetom riešenia návrhu zásobovania obce elektrickou energiou.

Sekundárne rozvody NN sú realizované prevažne vzdušným vedením na betónových stĺpoch s  rôznymi prierezmi vodičov. V obci boli prevedené rekonštrukcie a opravy vodičov a  podperných bodov.

Verejné osvetlenie  (VO) je na spoločných podperných bodoch s NN sieťou prierezu AlFe 16 resp AlFe 25 mm2.

# Technický návrh.

Územný plán rieši rozvoj sídla do roku 2015 s nárastom počtu bytových jednotiek z 1049  v roku 1998 na 1735 v roku 2015.  Ďalších 71 trvalo neobývaných bytových jednotiek navrhuje na využitie na komerčnú vybavenosť.

# Energetická bilancia.

Pri výpočte súčasného a  očakávaného zaťaženia sa vychádzalo z „Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č. 2 – zásady navrhovania distribučných sietí VN a NN (smernica 2/82 SEP)“.

Obec je plynofikovaná. Prevažná časť rodinných domov využíva pre ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) plyn.

S prihliadnutím na tieto skutočnosti, podľa uvedenej metodiky  (smernica 2/82 SEP), zatriedime rodinné domy do týchto kategórií (stupňov elektrifikácie):

kategória  „A“ – elektrická energia sa využíva v rodinných domoch na svietenie a napojenie drobných domácich spotrebičov. V tejto kategórii uvažujeme 75% jestvujúcich b.j. a 60% navrhovaných b.j.

kategória „B2“ – detto ako  „B“ + varenie a príprava TÚV. V tejto kategórii uvažujeme   25 % jestvujúcich b.j. a 40% navrhovaných b.j.

kategória „C2“ – elektrické priamotopné vykurovanie /iba pre vybraných odberateľov, podľa kritérií VSE/

Počet trvalo obývaných bytov

- jestvujúcich 		                                     1 049   b.j.

- novonavrhovaných 	                                                     686   b.j.

Podielové zaťaženie za bytový fond  /pre návrhový rok 2015/

- jestvujúci bytový fond : 1049 b.j.

z toho kat. „A“   75%   b.j   -   Sbyt   = 1,7  kVA/b.j.

-   SbA    = 0,75x1049x1,7 = 1338   kVA

z toho kat. „B2“ 25%   b.j   -   Sbyt   = 2,0  kVA/b.j.

SbB    = 0,25x1049x2,0 = 524  kVA

Spolu Sb1 = 1338 + 524 = 1862  kVA

- novonavrhovaný byt. fond do roku 2015

z toho kat. „A“ 60%    b.j   -   Sbyt   = 1,7   kVA/b.j.

SbA  = 0,6x686x1,7 = 700 kVA

z toho kat. „B2“40%   b.j   -    Sbyt  = 2,0  kVA/b.j.

SbB  =  0,4x686x2,0 = 466 kVA

# Spolu Sb2  = 700 + 466 = 1166 kVA

# Podielové zaťaženie za občiansku a technickú vybavenosť Svybav.

Nakoľko je počítané s plynovým vykurovaním občianskej a technickej vybavenosti pre návrhový rok 2015 je uvažované podielové zaťaženie tohto odberu na maxime obce :

Svybav.= 650 kVA

Celkový vypočítaný elektrický príkon obce pre návrhový rok 2015:

Scelk   =  Sb1 + Sb2  + Svybav  = 1862 + 1166 + 650 = 3678  kVA

Pre vypočítaný celkový el. príkon distribučného maloodberu a veľkoodberu obce je potrebný inštalovaný výkon transformátorov distribučných transformovní 22/0.4 kV /pri hospodárnom zaťažení Tr 75 %/ :

Pi = Scelk/0,75 = 3678/0,75 = 4904 kVA.

Pre zabezpečenie vypočítaného inštalovaného výkonu transformátorov pre r. 2015 sú navrhované nasledovné opatrenia:

Transformačné stanice 22/0,4 kV

| Označ. | Pi [kVA] - stav r.2003 | Pi [kVA]- návrh 2015 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| TS1 | 250 | 400 (630) | výmena transformátora |
| TS2 | 250 | 400 (630) | výmena transformátora |
| TS3 | 400 | 630 (630) | výmena transformátora |
| TS4 | 250 | 250 (400) |  |
| TS5 | 250 | 250 (630) |  |
| TS6 | 400 | 630 (630) | výmena transformátora |
| TS7 | 250 | 400 (630) | výmena transformátora |
| TS8 | 250 | 250 (400) |  |
| TS9 | 100 | 160 (160) | výmena transformátora |
| TS10 | 100 | 160 (160) | výmena transformátora |
| TS11 | 250 | 400 (630) | výmena transformátora |
| TS12 | 160 | 160 (630) |  |
| TS13 | 400 | 630 (630) | výmena transformátora |
| TS14 | 160 | 250 (250) | výmena transformátora |
| TS 15 | - | 250 (630) | výstavba novej transformovne v severnej časti obce |
| TS 16 | - | 250 (630) | výstavba novej transformovne v lokalite Juhovýchod |

Navrhovaný inštalovaný výkon transformátorov Pi pre distribučný odber bude po roku 2015 spolu  5470  kVA. Celkový možný inštalovaný výkon predmetných transformovní bude 8300 kVA.

# Návrh riešenia zásobovania el. energiou

# Transformovne 22/0,4 kV a VN vedenie:

Pre zvýšenie spoľahlivosti zásobovania predmetnej oblasti el. energiou je navrhovaná výstavba vonkajšieho prepojovacieho 22 kV vedenia medzi VN vedením VSE č.317 (ES Haniska – Kokšov Bakša – VN č.288 – Ke juh) a skupinovou VN prípojkou Valaliky z VN č.325. Realizáciu VN vedenia zabezpečí VSE a.s. v r. 2004 ako vlastnú investíciu. Uvedeným riešením sa vytvoria podmienky pre možnosť zásobovania obce Čaňa z ES 110/22 kV Haniska VN vedeniami č.325, 284, 317, so záskokom z ES Košice – juh cez VN č.325 a 288 (317), resp. z ES 110/22 kV Budulov cez VN č.284.

Pre zabezpečenie vypočítaného el. príkonu obce k návrhovému roku 2015 je navrhovaná úprava jestvujúcich distribučných transformovní podľa uvedenej tabuľky. Výmenu transformátorov bude postupne zabezpečovať VSE Košice podľa skutočného vývoja zaťaženie v predmetnej oblasti zásobovania. Zapojenie jestvujúcej transformovne T13 /Základná škola/ do distribučnej NN siete už realizovalo VSE a.s Košice ako vlastnú investíciu výstavbou káblového zemného NN vedenia od predmetnej TR k určeným podperným bodom jestvujúcej NN siete. Očakávaný rast zaťaženia jestvujúceho a navrhovaného bytového fondu bude v severnej časti obce riešený výstavbou novej transformovne T15 v severnej časti obce, ktorá bude pripojená zo skupinovej VN prípojky pre Geču (z VN prípojky Betox), resp. alternatívne z VN č.325 a T16 v navrhovanej lokalite rodinných domov Juhovýchod (z terajšieho VN č.325). Navrhované prekládky vonkajších VN vedení, ktoré sú vyznačené vo výkresovej časti  riešia kolíziu elektrických VN vedení s navrhovanými a jestvujúcimi obytnými súbormi a chráneným ložiskovým územím.

Intravilánom obce prechádza časť hlavného, kmeňového vonkajšieho VN vedenia VSE č.325 (ES Haniska – ES Košice Juh), ktorého ochranné pásmo je podľa zákona č.70/98 Z.z. 10 m na obidve strany od krajných vodičov vedenia. V tomto koridore cca 23 m je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie a vykonávať iné činnosti uvedené v §19 zákona. Vzhľadom na charakter a funkciu predmetného VN vedenia v distribučnej sústave VSE, nie je možné uvažovať s jeho prípadnou kábelizáciou (zemným alebo nadzemným VN káblom). Kábelizácia, prípadne zrušenie prekážajúcich časti jestvujúceho VN vedenia č.325 v zastavanej časti obce bude možná až po vybudovaní nového, náhradného úseku VN 325 z jestvujúcej skupinovej VN prípojky z V325 pre Geču (po rekonštrukcií na AlFe 3x110/22 mm2) a jej predĺženia novým vedením rovnakého prierezu až po existujúce hlavné VN vedenie č.325 (pri odbočke na Nižnú Myšľu). Potom by terajšie hlavné VN vedenie v obci zabezpečovalo funkciu iba VN prípojky, čo by nevylučovalo jeho kábelizáciu zemným káblom, resp. nadzemným Distri káblom, prípadne demontáž nepotrebných úsekov vedenia.

Kolíziu jestvujúcej vonkajšej skupinovej VN prípojky Ervene pre TS č.4,5,6 s potrebami vlastníkov rodinných domov (obmedzenia vyplývajúce z ochranného pásma vedenia) odporúčame riešiť variantne. Rekonštruovať VN prípojku v jestvujúcej trase s nadzemným káblom Distri, ktorého ochranné pásmo je 2m od krajných káblov, resp. preložiť do novej trasy na západnú stranu št. cesty III./06821.

Zrušenie časti jestvujúceho vonkajšieho VN vedenia č.325 v severnej, zastavenej časti medzi skupinovou prípojkou Ervene a TS č.3 je podmienené realizáciou nového úseku V325 v Geči a navrhovaného prepojovacieho VN vedenia medzi TS č.1 a č.2.

Sekundárne rozvody NN.

Napojenie nových obytných lokalít na distribučnú NN sieť je riešené výstavbou navrhovaného vonkajšieho NN vedenia, ktoré bude pripojené na najbližšie jestvujúce a plánované distribučné transformovne. Na základe výpočtu chodu NN siete bude potrebné vykonať úpravy jestvujúcej NN siete /výmena vodičov, prepojenie siete, posilňovacie vedenia/, ktoré zabezpečí VSE a.s. Košice podľa aktuálnej potreby v závislosti od skutočného nárastu zaťaženia.

V novovybudovaných rodinných domoch sa meranie spotreby el. energie realizuje v rozvádzačoch NN umiestnených na verejne prístupnom mieste (v oplotení) v zmysle smernice VSE 1/84.

Verejné osvetlenie.

Verejné osvetlenie (VO) je navrhované ako súčasť NN siete. Rozvod VO sa realizuje lanom 25/4 mm2 upevneným na spodnej strane konzôl NN siete.  Navrhujú sa svietidlá ramienkové (sodíkové výbojky) o výkone 70 resp. 250 W. Poškodené svietidlá nahradiť obdobnými. Ovládanie VO je navrhované z rozvádzačov RVO, rovnomerne rozmiestnených po sídle, časovým spínačom alebo fotobunkou.

Ochranné pásma.

V zmysle Zákona o energetike č. 70/98 pre vzdušné vedenia VN 22 kV je ochranné pásmo 10 m od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo zaveseného  káblového VN vedenia je 2 m od krajného vedenia.

Vonkajšie vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. Ochranné pásmo pre káblové  vedenia v zemi (NN resp.VN) je 1 m na každú stranu od krajného kábla.

#### 2.12.3.2  Zásobovanie plynom

Čaňa je plynofikovaná od roku 1989. Zdrojom plynu je VTL plynovod Haniska – Drienovská Nová Ves DN 500 PN 40. Napojenie je vysokotlakovou prípojkou DN 100  PN 40  z Nižnej Myšle.

VTL prípojka do Čane s dĺžkou 4 100 m ústí do regulačnej  stanice  VTL/STL s kapacitou 3 000 m3/hod.

Zásobovanie obce z miestnych - uličných plynovodov je riešené kombináciou stredotlaku 300 kPa a nízkotlaku 2 kPa. Rozvody plynu sú vedené pozdĺž miestnych komunikácií. Miestna sieť plošne pokrýva celé zastavané územie a umožňuje priame napojenie odberateľov prípojkami.  Celková dĺžka miestnej rozvodnej siete je 28  km.

Potrubie rozvodov je z polyetylénových rúr DN 200, 150, 100, 80,  PN  0,1 MPa.

Na plynovod nie je napojená lokalita za železničným priecestím (ŽPSV).

Poklesy tlaku v okrajových polohách obce neboli pozorované. Regulačná stanica pracuje spoľahlivo a jej kapacita postačuje.

Prehľad spotreby plynu v obci podľa údajov SPP Košice:

maloodber:

| obdobie | obyvateľstvo | organizácie |
| --- | --- | --- |
|  | počet | tis. m3/rok | počet | m3/rok |
| 1995 | 873 | 2 368 | 36 | 318 |
| 1996 | 885 | 2 450 | 34 | 376 |
| 1997 | 956 | 4 298 | 41 | 410 |

veľkoodber

| obdobie | odberatelia |
| --- | --- |
|  | počet | m3/rok |
| 1995 | 2 | 149 |
| 1996 | 2 | 186 |
| 1997 | 2 | 162 |

Z prehľadu vidieť, že  roku 1997 bolo napojených 956 domácností, čo z celkového počtu 1 128 domácností predstavuje 84 %-tnú plynofikáciu obce. Nenapojených je ešte 93 obývaných a 79 neobývaných bytových jednotiek. Okrem domácností boli ako maloodberatelia pripojené organizácie: materská škola, a 40 podnikateľov, v kategórii veľkoodberateľov to je  základná škola, a AGROCAS Trenákup.

Ukazovatele spotreby plynu za obdobie 1997:

Počet odberateľov plynu - obyvateľstvo                956 domácností

Ročná spotreba plynu - obyvateľstvo                    4 298 000 m3/rok

Priemerná spotreba 1 domácnosti                         4 500  m3/rok

Tento  ukazovateľ značne prekračuje bilančný priemer 3 600 m3/rok/ dom , čo svedčí o tom, že v každej domácnosti sa plyn využíva okrem varenia aj na  vykurovanie, alebo ohrev teplej vody.

Jednotlivé organizácie v maloodbere spotrebovali na vykurovanie v priemere  10000 m3/rok .

Vo veľkoodbere spotrebovala základná škola 98 000 m3/rok na vykurovanie, varenie a prípravu TÚV,  Trenákup spotreboval 64 000 m3/rok na vykurovanie a sušenie.

Návrh

Spotreba plynu - obyvateľstvo

| Údaje | M.J. | Merná spotreba | skutočnosť | návrh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1997 | rok 2015 | 1997 | 2015 |
| počet b.j. | byt |  |  | 1128 | 1410 |
| % plynofikácie | % |  |  | 84 | 100 |
| počet odberat. |  |  |  | 956 | 1410 |

| Štruktúra odberov: | počet odberateľov-súč. stav | počet odberateľov – návrh |
| --- | --- | --- |
| varenie | 956 | 1 735 |
| ohrev vody | 900 | 1 735 |
| vykurovanie | 930 | 1 735 |

|  | m3 /rok | m3 /rok | tis.m3 /rok1997 | tis.m3/rok2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ročná spotreba plynu spolu |  |  | 4298 | 9 046 |
| t toho: - varenie | 150 |  | 144 | 249 |
| - ohrev vody | 300 |  | 270 | 468 |
| - vykurovanie | 4180 |  | 3884 | 8 329 |

| max. hodinová spotreba plynu | merná spotreba m3 /hod. | spotreba v tis.m3 /rok |
| --- | --- | --- |
|  | 1997 | 2015 | 1997 | 2015 |
| na varenie | 0,04 | 0,15 | 144 | 260 |
| ohrev vody | 0,1 | 0,25 | 226 | 434 |
| vykurovanie | 1,0 | 1,3 | 1210 | 2 256 |
| spolu |  |  | 1580 | 2 950 |

ORGANIZÁCIE, OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

|  | súčasný stav | návrh r. 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | tis. m3 /rok. | m3 /hod. | tis. m3 /rok | m3 /hod. |
| MALOODBER | 410 | 80 | 500 | 100 |
| VEĽKOODBER | 162 | 30 | 500 | 100 |

Rekapitulácia spotreby plynu

| kategória odberateľov | súčasný stav | návrh r. 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | tis. m3 /rok. | m3 /hod. | tis. m3 /rok | m3 /hod. |
| obyvateľstvo | 4298 | 1580 | 9 046 | 2 950 |
| organizácie maloodber | 410 | 80 | 500 | 100 |
| veľkoodber | 162 | 30 | 500 | 100 |
| spolu | 4860 | 1690 | 10 046 | 3 150 |

Prehľadná  tabuľka ukazuje na nárast spotreby plynu, ako aj hodinového výkonu regulačnej stanice. Keďže na regulačnú stanicu je napojená aj obec Gyňov, terajšia kapacita 3000 m3 /hod. k roku 2015 nebude postačovať. Navrhujeme zvýšiť jej kapacitu na 5000 m3 /hod. Miestnu sieť navrhujeme rozšíriť do nových lokalít bývania a  k ŽPSV polyetylénovými rúrami DN 80 podľa výkresu č. 3 - technická vybavenosť.

#### 2.12.3.3   Zásobovanie teplom

Teplo na vykurovanie a teplá úžitková voda sa v Čani  získava niekoľkými spôsobmi:

- individuálne v rodinných domoch z plynových kotlov a v niekoľkých starých domoch ešte z pecí a šporákov na drevo a uhlie

- objekty občianskeho vybavenia z kotlov ústredného vykurovania na plyn

- výrobné zariadenia z kotlov na plyn, alebo  tuhé palivo

Z celkového počtu 1 049 domácností sa v roku 1 997 využíval zemný plyn v 956 domácnostiach, ktoré spálili 4 298 tis. m3 plynu, t.j. 9 460 tis. GJ. Okrem domácností sa zemný plyn využíval aj v 41 organizáciách, ktoré spálili 410 tis. m3  plynu, t.j. 920 tis. GJ.

Veľkospotrebitelia v obci:

základná škola – 98 tis. m3 t.j. 216 tis. GJ

Agrocas – Trenákup 64 tis. m3 plynu t.j. 140 tis. GJ.

Návrh

Výhľad spotreby tepla do r. 2 015:

| Spotrebiteľ | stav 1997 | návrh 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | počet spotreb. | plyn tis.m3 | uhlie t | teplo tis. GJ | počet spotreb. | plyn tis.m3 | uhlie t | teplo tis. GJ |
| obyvateľstvo | 956 | 4 298 |  | 9 541 | 1 735 | 8 329 |  | 18 623 |
| organizácie | 41 | 410 |  | 910 | 50 | 500 |  | 1 100 |
| základná škola | 1 | 98 |  | 217 | 1 | 120 |  | 266 |
| Agrocas | 2 | 64 |  | 142 | 2 | 130 |  | 289 |
| výroba |  |  |  |  |  | 250 |  | 555 |
| spolu |  | 4 860 |  | 10 910 |  | 9 329 |  | 20 833 |

Výpočet vykazuje nárast spoteby tepla z 10 910 tis. GJ na  20 833 GJ , teda o 91 % oproti terajšej spotrebe.  Tento nárast  je zabezpečený dodávkou zemného  plynu z plynovodu Haniska – Drienovská Nová Ves DN 500 PN 40, resp. elektrickou energiou

### 2.12.4	  Radiokomunikácie , telekomunikácie,  diaľkové kábely

Rádiokomunikácie

V obci je príjem televízneho a rádiového signálu zabezpečený  prostredníctvom antén.

Návrh

- TV a R signál v nových lokalitách navrhujeme zabezpečiť zemným rozvodom koaxiálnych káblov pre  príjem štátnych aj satelitných programov

Telekomunikácie

V riešenom sídle  sa nachádza veľké množstvo zemných telekomunikačných vedení. Z toho dôvodu sú vo výkrese č. 4 vyznačené ich trasy jednou linkou s číselným uvedením množstva paralelne uložených káblov, pretože merítko dokumentácie neumožňuje vykresliť ich jednotlivo. Pri spracovávaní projektových dokumentácií na jednotlivé stavby bude nutné presné lokalizovanie dotknutých vedení.  Kapacita úložných káblov bude postačovať k výhľadovému obdobiu.

Návrh

- k roku 2015 navrhujeme pre bytový fond 100 % telefonizáciu, to je 1735 párov telefónnych prípojok. Pre občiansku vybavenosť a výrobu navrhujeme cca 50 % podiel z bytových jednotiek, t.j. 0,5 x 1735  = 868 párov telefónnych prípojok. Celková potreba bude 2603 párov telefónnych prípojok. Pre uloženie telefónnych  káblov navrhujeme koridor po oboch stranách navrhovaných komunikácií. Ďalej navrhujeme koridor na uloženie telekomunikačných káblov od ATÚ Čaňa do ulíc Tehelná, Tabaková a Krátka.

- napojovacím bodom pre tlf. stanice v nových lokalitách bude digitálna ATÚ Čaňa.

- telefónne káble navrhujeme ako úložné s vazelínovou zábranou proti vlhkosti typu TCEPKPFLE s priemerom žíl, ktoré vyplynú z útlmového plánu.

- pri spracovávaní projektových dokumentácií na jednotlivé stavby bude nutné presné lokalizovanie dotknutých vedení.  Kapacita úložných káblov bude postačovať k výhľadovému obdobiu.

Diaľkové káble

Riešeným územím prechádza diaľkový kábel zaznačený podľa údajov  na OSDK Košice.

## Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

### 2.13.1  Odpadové hospodárstvo

V návrhu bolo použité všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi na území obce Čaňa,  spracované v januári  2002.

Pri zhodnocovaní a zneškodňovaní TKO sa postupuje podľa tohoto nariadenia. V súčasnosti sa zber odpadu rieši separovaním.  Spaliteľné zložky odpadu sa zneškodňujú termicky v spaľovni komunálneho odpadu v Kokšov – Bakši.

Samostatne vytriedené zložky odpadu, objemného odpadu obec predovšetkým zhodnocuje. Separovaný zber je zavedený na papier. plasty a  sklo. Separovaný odpad sa lisuje a balí na linke, ktorá je vlastníctvom združenia obcí Miniregión Hornád.  Železný šrot je vykupovaný pri železničnej stanici.

Samostatne vytriedené zložky komunálneho odpadu  a drobného stavebného odpadu, ktoré nie je možné zhodnotiť, ani termicky zneškodniť v spaľovni komunálneho odpadu sú odovzdávané na iné zneškodnenie iba ososbám oprávneným na nakladanie s týmto odpadom.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad, chatových osád, z parkov a cintorína pôvodcovia a držitelia tohoto odpadu zneškodňujú kompostovaním vo vlastných zariadeniach na kompostovanie.

Rekreačná lokalite je vybavená KUKA nádobami, a veľkokapacitnými kontajnermi.

Zdravotné stredisko má zabezpečený odvoz biologického materiálu  /odpad špecifický pre zdravotné zariadenia/ zdravotným servisom  do spaľovne FNsP v Košiciach .

ŽPSV ročne vyprodukuje 300 t škváry z kotolne na tuhé palivo.

AGROCAS – odpad sa skrmuje, kúrenie je na plyn.

Hospodársky dvor družstva hnojovnicu skladuje v betónových nádržiach na HD. Dvakrát ročne mimo vegetačné obdobie ju aplikujú na TTP.

Polovica obce je odkanalizovaná, vo zvyšnej časti obce prebieha výstavba kanalizácie. Obytné objekty, vybavenosť a výroba v tejto časti obce majú vlastné žumpy a septiky. Odpad zo septikov  žúmp sa vyváža do ČOV Čaňa.

V súčasnosti sa v obci produkuje 4 900 t odpadu, z toho je 1 000 t domového odpadu z domácností, 300 t odpadu podobného domovému odpadu a 3 600 t odpadu zo žúmp a septikov.

Návrh

- navrhujeme separovaný zber druhotných surovín v zmysle VZN obce /kov, textil, odpad elektronických zariadení a ďalšie/ a nebezpečný odpad, oddelene vytriedený domový odpad s obsahom škodlivín /akumulátory, vypálené žiarivky a pod./.  Druhotné suroviny navrhujeme finálne spracovávať (papier, drevené piliny, staré pneumatiky, škvára, nemrznúce zmesi a pod.) Nebezpečný odpad navrhujeme zneškodňovať odbornou organizáciou.

- KO, ktorý sa nedá použiť ako druhotná surovina, alebo  skompostovať, navrhujeme vyvážať naďalej  do spaľovne v Kokšov Bakši.

- v obci navrhujeme dostavbu kanalizácie, do ukončenia odkanalizovania celej obce vrátane rekreačnej zóny navrhujeme vyvážať odpad zo septikov a žúmp na ČOV.

- k roku 2015 predpokladáme  6 40 t odpadu, z toho je 1 740 t domového odpadu z domácností, 300 t odpadu podobného domovému odpadu a 4 000 t odpadu do ČOV.

- KO, ktorý sa nedá zhodnotiť ako druhotná surovina, alebo  skompostovať, navrhujeme vyvážať naďalej na riadenú  skládku KO v zmysle zmluvných vzťahov a Programu odpadového hospodárstva obce

- zneškodňovanie nebezpečného odpadu z výrobných zariadení navrhujeme zabezpečiť na základe zmluvných vzťahov  odbornými firmami, odpad podobný domovému vyvážať na skládku

- všetky divoké skládky komunálneho odpadu navrhujeme rekultivovať

- plochy bývalej štrkovne medzi železnicou a cintorínom navrhujeme na rekultiváciu.

- odpad zo ŽPSV navrhujeme vyvážať na skládku KO v Jasove, alebo v Rozhanovciach.

### 2.13.2  Čistota ovzdušia

Východná časť katastra má mierne narušené prostredie, západná časť má silne znečistené prostredie.

Obec bola v roku 1994 plynofikovaná, čo zlepšilo kvalitu ovzdušia. V obci sa nachádzajú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.

K väčším znečisťovateľom ovzdušia patrí ŽPSV – kúrenie tuhým palivom, uhoľné sklady – prašnou prevádzkou a ďalšie menšie výrobne vo výrobnej zóne, vykurované tuhým palivom, pretože do výrobnej zóny plyn nie je zavedený.

Ovzdušie (ale aj pôda, voda a biota) je v sídle výrazne znečistené aj exhalátmi z VSŽ. Údolie Hornádu má obmedzené podmienky na rozptyl škodlivých látok.

Negatívny dopad na sídlo má aj hlučnosť a prach z ťažby štrku.

Návrh

- navrhujeme napojenie všetkých výrobných zariadení na plyn

- uhoľné sklady po plynofikovaní celého sídla aj priľahlých obcí  navrhujeme zrušiť.

### 2.13.3  Radón

Radónové riziko sa v riešenom katastrálnom území nevyskytuje.

### 2.13.4  Hluk

Hlučnosť sprevádza ťažobnú činnosť v dobývacom priestore severne od zastavaného územia obce. Okolo dobývacieho priestoru je postavená protihluková zábrana, pozostávajúca z plechového oplotenia, obyvatelia obce sú však presvedčení, že hlučnosť sa ani týmto opatrením neznížila pod hygienickú normu. Koncom roku 2002 bola Stavebnou fakultou technickej univerzity v Košiciach spracovaná hluková štúdia, ktorá preukázala zvýšenú hlučnosť v tomto území. Do ÚPN – O bolo zakreslené ochranné pásmo od Betoxu, ktoré ohraničuje územie zasiahnuté zvýšenou hlučnosťou. V tomto území nie je navrhovaná žiadna nová zástavba. Pre zníženie hlučnosti Betox pripravuje investíciu na odhlučnenie výrobnej linky.

Návrh

- k výhľadovému obdobiu navrhujeme hlučnosť z ťažby štrkopiesku znížiť obnovou technológie spracovania štrku. Okolo Betoxu navrhujeme v katastrálnom území Čane ochranné pásmo, ktoré sa môže zmeniť až po preukázaní zníženej hlučnosti spracovaním novej hlukovej štúdie.

### 2.13.5  Kontaminácia poľnohospodárskych pôd

Namerané hodnoty rizikových prvkov (Cd, Pb, Cr, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Se a polyaromatické uhľovodíky) v poľnohospodárskych pôdach KÚ Čaňa sú pod prípustným limitom. Pôda v katastri obce nie je kontaminovaná.

### 2.13.6  Čistota vody

Hornád je podľa meraní uskutočnených v r. 1990  znečistený nasledovne:

BSK5 – 9,73

N – NO2 –0,102

fenoly – 0,092

ortuť – 1,833

koli B – 30 300

Na tomto znečistení sa podieľa najmä priemyselná výroba v Košiciach a absencia ČOV pozdĺž Hornádu nad riešeným sídlom.

Vo výrobných areáloch môže dôjsť k znečisteniu podzemných vôd a pôdy z dopravy (ropné látky).

Návrh

- na zabránenie zvýšenia znečistenia vody v Hornáde navrhujeme odpadové vody v obci čistiť v ČOV, ktorého kapacitu navrhujeme zvýšiť k roku 2015 na 10 000 EO.

- odpadové vody z garáží, čerpacích staníc PHM, odstavných plôch a dielní vo výrobných  areáloch navrhujeme povrchovo upraviť dlažbou s účinnou izoláciou a vyspádovať do dvojplášťovej zbernej nádrže s odlučovačom ropných látok.

## Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území a dobývacích priestorov

V riešenom katastri sa nachádza dobývací priestor Nižná Myšľa.

Dobývací priestor sa nachádza v katastrálnom území Čane, Nižnej Myšle a Geče. Do k. ú. Čane zasahuje severne a západne od obce. Na dobývací priestor sa vzťahuje zákon č. 44/1988 (banský zákon), podľa ktorého je v uvedenom priestore stavebná uzávera. Dobývací priestor má plošný obsah 3 858 872,56 m2. Použitie štrkopieskov je na stavebný kameň, do betónu  a pod.

K 1.1.1998 boli v dobývacom priestore bilančné zásoby celkom cca 29 120 tis. m3  a nebilančné zásoby celkom cca 7 077 tis. m3.  Ťažbu uskutočňuje firma Betox Geča.

Obvodný banský úrad v Košiciach rozhodnutím č. 2057/99  určil zmenu dobývacieho priestoru "Čaňa", čím sa dobývacia plocha rozširuje o 2 115 841,56 m2.

Upravené hranice sú premietnuté do ÚPN-O.

Návrh

- v dobývacom priestore je zákaz realizácie stavieb a zariadení okrem stavieb súvisiacich s dobývaním

## Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu sú vydolované plochy. Keďže v katastri obce je rozšírená ťažba štrku, v jednotlivých lokalitách bude potrebné pred výstavbou vykonať geologický prieskum, ktorý preukáže spôsob zakladania.

## Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Požiadavky na perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely mimo zastavané územie obce:

PPF

Mimo zastavané územie navrhujeme okrem plôch pre bývanie a výrobu plochy pre trafostanice, občiansku vybavenosť, rozšírenie cintorína s parkoviskom a komunikácie.

Rekapitulácia perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely:

|  | v zastavanom území | mimo zastav. územie | spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| PPF | 7,71 | 67,76 | 75,47 |
| LPF | - | - | - |
| nepoľnohosp.plocha | 0,93 | 20,63 | 21,56 |
| spolu | 8,64 | 88,39 | 97,03 |

## Hodnotenie navrhovaného riešenia

Navrhované riešenie komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce.

Celková plocha riešeného územia ÚPN – O Čaňa je 263,59 ha.

| V zastavanom území funkčné plochy | súčasný stav v ha | návrh v ha |
| --- | --- | --- |
| plochy obytné (včítane záhrad, obytnej zelene, polyfunkčných plôch bývania a občianskej vybavenosti) z toho: v bytových domoch v rodinných domoch | 91,71 0,50 91,21 | 96,54 0,5 96,04 |
| občianska vybavenosť | 17,76 | 18,75 |
| plochy výroby a skladov | 6,47 | 6,47 |
| vodné plochy a toky | - | - |
| cintoríny | 1,58 | 1,58 |
| plochy dopravy z toho: miestne komunikácie a chodníky cesty III. tr. | 19,8 15 4,8 | 20,2 15,4 4,8 |
| plocha železnice | 4,2 | 4,2 |
| ostatné plochy | 18,2 | 13,84 |
| celková plocha zastavaného územia | 160,00 | 160,00 |

| Mimo zastavané územie funkčné plochy | súčasný stav v ha | návrh v ha |
| --- | --- | --- |
| plochy bývania (rodinné domy) |  | 42,47 |
| plochy bývania (bytové domy) |  | 2,56 |
| plochy občianskej vybavenosti |  | 0,5 |
| výrobné plochy | 12,37 | 14,4 |
| cintorín |  | 1,00 |
| komunikácie | 0,5 | 7,47 |
| regulačná stanica plynu | 0,08 | 0,08 |
| ČOV | 0,16 | 0,16 |
| záhrady |  | 27,56 |
| ostatné plochy | 76,89 | 7,39 |
| celková plocha riešeného územia mimo zastavané územie | 90,00 | 103,59 |

## 2.17 	Verejnoprospešné stavby

    - komunikácia rozšírená o peší a cyklistický chodník spájajúca železničnú stanicu s Košickou ulicou (pri krížiku)

    - otočka  autobusu pred železničnou stanicou

    - parkovisko pred železničnou stanicou

    - zdvojkoľajnenie železničnej trate

    - cyklistický  chodník od železničnej stanice k rekreačnej zóne Čanianske jazero

    - miestna komunikácia v navrhovanej lokalite rodinných domov Hutné stavby

    - zástavkové pruhy SAD na ulici Osloboditeľov pri odbočke k železničnej stanici

    - predĺženie Krátkej ulice k navrhovaným rodinným domom

    - parkovisko pri cintoríne

    - rozšírenie cintorína

    - prístupová komunikácia v navrhovanej lokalite rodinných domov  Pri krížiku

    - prístupová komunikácia v navrhovanej lokalite rodinných domov  Pri ČS PHL

    - prístupová komunikácia v navrhovanej lokalite rodinných domov  Pri OP Betox

    - transformovňa T15  pri Betoxe

    - parkovisko pri základnej škole

    - miestne komunikácie v navrhovanej lokalite rodinných domov Severovýchod

    - transformovňa T16  pri lokalite rodinných domov Juhovýchod

    - miestne komunikácie v navrhovanej lokalite rodinných domov Juhorovýchod

    - zastávkové pruhy SAD na ulici Osloboditeľov pri Mlynskej ulici

    - miestne komunikácie v navrhovanej lokalite rodinných domov Juh

    - mimoúrovňová križovatka so železnicou

    - rozšírenie Zimnej a Mierovej ulice

    - výstavba  celoobecného vodovodu

    - dostavba celoobecnej kanalizácie

    - realizácia preložiek  VN vedení z lokalít navrhovaných na bytovú výstavbu

    - výstavba NN sietí v navrhovaných lokalitách pre výstavbu rodinných domov

    - výstavba telekomunikačných vedení

    - výstavba rozvodu televízneho a rozhlasového signálu

    - výstavba plynovodných rozvodov  v navrhovaných lokalitách pre výstavbu rodinných domov

    - kultúrny dom

    - prístavba k základnej škole

    - rekonštrukcia bývalej materskej školy na Mlynskej ulici

    - rekonštrukcoia objektu materske jškoly na školskej ulici

    - prístavba k objektu OO polície

    - ihriská v areáli základnej školy

    - ihriská pri materskej škole

    - verejná zeleň v športovom areáli

    - verejná zeleň v areáli  navrhovaného cintorína

    - verejná zeleň v areáli základnej školy

Ďalej medzi verejnoprospešné stavby zaradiť trasy a objekty

koridory miestnych  komunikácií a technickej infraštruktúry v navrhovaných lokalitách rodinných domov, ktoré sú v ÚPN riešené plošne

z ÚPN – VÚC Košického regiónu

koridor pre prívod vody pre skupinový vodovod Košice na trase Šebastovce – Čaňa s prepojením na skupinový vodovod VSŽ

koridor na výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo

Na uvedené stavby sa vzťahuje zákon č.262/1992 Zb. § 108 o verejnoprospešných  stavbách.

## 2.18	Lokality. pre ktoré je potrebné spracovať územný plán zóny

Územný plán zóny bude potrebné spracovať pre lokality RD Sever, Pri čerpacej stanici PHL, Pri OP Betox, Severovýchod, Juhovýchod (okrem časti, na ktoré sa spracúva dokumentácia na územné konanie), lokalita RD Juh a lokalita bytových domov Juh

# Doplňujúce údaje územného plánu obce

## Zoznam použitých podkladov  a mapové podklady

- Atlas podnebia ČSSR

- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

- Súpis  pamiatok na Slovensku

- Údaje zo sčítania obyvateľstva , domov a bytov, rok 1991, Krajský štatistický úrad Košice

Mapové podklady:

V merítku 1 : 2 000 bola dokumentácia spracovaná v zastavanom území do technicko-hospodárskych máp Čaňa zmenšených z merítka 1:1 000 z r. 1972 - 1996, mimo zastavané územie zväčšených z M 1 : 5 000. Výškopis a polohopis extravilánu bol získaný zo štátnych máp odvodených  M 1 : 5 000 : V. Ida 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 z roku 1981 xeroxovým zväčšením do M 1 : 2 000.

Vzhľadom na nejednotnosť mapových podkladov, upozorňujeme na možné nepresnosti, ktoré je možné upresniť iba na základe geometrického zamerania.

V merítku 1 : 10 000 boli použité základné mapy ČSSR, stav k roku 1993 a 1994, číslo mapových listov 37-42-10, 37-42-15, 38-31-06 a 38-31-12.

## Obyvateľstvo

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do r. 1961:

| rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1940 | 1948 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poč.ob | 922 | 1043 | 985 | 1365 | 1425 | 1436 | 1754 | 1685 | 1580 |

Dynamika rastu počtu obyvateľstva obce od roku 1961:

| rok | 1961 | 1970 | 1991 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet | 2176 | 2619 | 4127 | 4730 |
| index | 118 | 120 | 122 | 120 |

Údaje  o obyvateľstve a bytovom fonde sme analyzovali na základe výsledkov zo sčítania ľudu, domov a bytov k roku 1991 za obec.

Vekové    skupiny trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 1991 :

| veková skupina | muži | ženy | spolu | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 | 139 | 108 | 247 | 6,0 |
| 3 – 4 | 91 | 85 | 176 | 4,3 |
| 5 | 53 | 34 | 87 | 2,1 |
| 6 – 9 | 164 | 182 | 346 | 8,4 |
| 10 – 14 | 202 | 232 | 434 | 10,5 |
| 15 | 57 | 37 | 94 | 2,3 |
| 16 – 19 | 178 | 164 | 342 | 8,3 |
| 20 – 24 | 170 | 165 | 335 | 8,1 |
| 25 – 29 | 145 | 161 | 306 | 7,4 |
| 30 – 34 | 183 | 162 | 345 | 8,4 |
| 35 – 39 | 163 | 151 | 314 | 7,6 |
| 40 – 44 | 124 | 128 | 252 | 6,1 |
| 45 – 49 | 87 | 75 | 162 | 3,9 |
| 50 – 54 | 85 | 80 | 165 | 4,0 |
| 55 –59 | 74 | 88 | 162 | 3,9 |
| 60 – 64 | 64 | 66 | 130 | 3,1 |
| 65 – 69 | 47 | 52 | 99 | 2,4 |
| 70 – 74 | 13 | 36 | 49 | 1,2 |
| 75 + | 28 | 54 | 82 | 2,0 |
| spolu | 2067 | 2060 | 4127 | 100 |

Obyvateľstvo podľa národnosti k roku 1991

| národnosť | muži | ženy | spolu | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slovenská | 1907 | 1925 | 3832 | 92,85 |
| česká | 5 | 5 | 10 | 0,24 |
| ukrajinská | - | 1 | 1 | 0,02 |
| maďarská | 6 | 9 | 15 | 0,36 |
| rómska | 139 | 113 | 252 | 6,11 |
| moravská | 1 | - | 1 | 0,02 |
| poľská | 1 | 1 | 2 | 0,04 |
| ostatné | 8 | 6 | 14 | 0,36 |

# Obyvateľstvo podľa vierovyznania k roku 1991

| vierovyznanie | muži | ženy | spolu | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rímsko-katolíci | 1286 | 1338 | 2624 | 63,58 |
| gréko-katolíci | 39 | 38 | 77 | 1,86 |
| pravoslávni | 4 | 2 | 6 | 0,15 |
| evanjelici | 300 | 320 | 620 | 15,02 |
| bez vyznania | 131 | 107 | 238 | 5,77 |
| ostatní | 8 | 7 | 15 | 0,36 |
| nezistené | 299 | 248 | 547 | 13,26 |

## Bytový fond

Retrospektívny vývoj domového fondu :

| rok | počet domov |
| --- | --- |
| 1556 | 16 |
| 1715 | 20 |
| 1789 | 151 |
| 1828 | 198 |

V Čani bol  k sčítaniu ľudu,  domov  a bytov  v roku  1991 nasledovný stav domového fondu:

|  | rodinné domy | bytové domy | ostatné | bytový fond spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| domy spolu | 979 | 12 | 1 | 992 |
| trvale obývané | 900 | 11 | - | 911 |
| % | 91,93 | 9 | - | 92,02 |
| neobývané | 79 | 1 | 1 | 81 |

Trvale obývané byty v členení podľa použitého stavebného materiálu k roku 1991

|  | rodinné domy | bytové domy | ostatné | bytový fond spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kameň, tehly | 830 | 53 | - | 883 |
| drevo | 1 | - | - | 1 |
| nepálené tehly | 47 | 1 | - | 48 |
| ostatné | 24 | - | - | 24 |
| trvale obývané obj. spolu | 902 | 57 | 1 | 960 |

Vekové zloženie  trvale obývaných bytov k r. 1998:

| bytový fond | rodinné domy | bytové domy | ostatné | Bytový fond spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do roku 1 900 a nezistené | 21 |  |  | 21 |
| 1 900 - 1 919 | 22 | 2 |  | 24 |
| 1 920 - 1 945. | 50 | 2 |  | 52 |
| 1 946 - 1 970 | 329 | 16 |  | 345 |
| 1 971 - 1 980 | 227 | 34 |  | 261 |
| 1 981 - 1 990 | 253 | - |  | 253 |
| 1 991- 1 998 | 93 | - | - | 93 |
| spolu bytový fond | 995 | 54 | - | 1049 |